Приложение № 1

## Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-27 | Аппарат на кисть | Аппарат на кисть изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из гильзы предплечья, шарнирно-соединенные рычаги пальцев, упругие тянки по числу пальцев, опорную шину на кисть, пружины, крепления манжетой с застежкой текстильной «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.121 | шт |
| 2 | 8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из гильзы предплечья и ложемента кисти, соединенных между собой шинами с шарнирами в области лучезапястного сустава, и элементов крепления. Медиальный лучезапястный шарнир должен быть снабжен ограничителями, с помощью которых устанавливается необходимый угол сгибания с лучезапястном суставе. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |
| 3 | 8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из гильзы предплечья и кисти, шарнирно соединенных между собой в области лучезапястного сустава с помощью шин и крепления. Дистальный край гильзы не должен захватывать плюснефаланговые суставы. Медиальный лучезапястный шарнир должен быть снабжен ограничителями, с помощью которых устанавливается необходимый угол сгибания с лучезапястном суставе. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |
| 4 | 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из гильзы плеча, предплечья и металлического каркаса, который должен быть образован шинами плеча и предплечья и кисти, шарнирно соединенных между собой в области локтевого сустава, и полукольцами, прикрепленными в верхней и нижней частях гильз плеча и предплечья. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |
| 5 | 8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы изготавливается по индивидуальной гипсовой модели пораженной конечности инвалида. Аппарат состоит из ложемента кисти, гильз предплечья и плеча, соединенных между собой шинами с замковыми лучезапястными и локтевыми шарнирами, а также элементов крепления аппарата на руке. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |
| 6 | 8-09-32 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из гильз плеча и предплечья, соединенных между собой локтевым одноосными беззамковыми шарнирами, а также элементов крепления. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |
| 7 | 8-09-33 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | Аппарат на локтевой сустав изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из гильзы плеча и предплечья, металлического каркаса и крепления. Каркас должен быть образован шина плеча и предплечья, шарнирно соединенных между собой в области локтевого сустава, и двух полуколец, закрепленных в верхней и нижней трети гильз плеча и предплечья с наружной стороны. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |
| 8 | 8-09-34 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалидов Аппарат состоит их приемных гильз плеча, предплечья с захватом плечевого сустава и кисти, соединенных между собой посредством шин и шарниров. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |
| 9 | 8-09-35 | Аппарат на плечевой сустав | Аппарат на плечевой сустав изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из приемной гильзы плеча и гильзы с захватом плечевого сустава. Соединенных посредством шин. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |
| 10 | 8-09-36 | Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из приемных гильз кисти, предплечья и плеча соединенных между собой посредством шиш и шарниров. Аппарат должен крепиться на конечность посредством текстильных застежек «контакт» или аналог. Материал приемных гильз-термопласт. Шин и шарниров -металл. Срок службы не менее 2-х лет | 32.50.22.121 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ортопедический аппарат – это устройство, предназначенное для восстановления двигательных функций и (или) предупреждение развития деформации путем разгрузки или фиксации в положении достигаемой коррекции.

Аппараты на верхние конечности должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению аппаратами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалидов аппаратами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи изделия Получателю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

Предоставить Исполнителю список Получателей, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта, содержащий Ф.И.О. Получателей, адрес, телефон, наименование и количество Изделий, которыми они должны быть обеспечены в рамках исполнения настоящего Контракта. Последующее направление списков Получателей осуществляется по мере возникновения потребности, но не позднее 05.08.2022. С момента получения списков Получателей по 05.09.2022 включительно должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Контракт ступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.09.2022 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере выполнения работ, но не позднее 12.09.2022 для расчетов Исполнитель передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю; отрывные талоны к Направлению; спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 4 (четыре) рабочих дня с момента получения отчетных документов. Результат приемки выполненных работ Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Исполнителем Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Максимальное значение цены контракта: 1 000 000,00 руб.

Количество: БЕЗ ОБЪЕМА.