Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки.

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению в 2023 году для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, протезов нижних конечностей.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий, а также товара, поставляемого при выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза стопы | Описание: | протез стопы модульного типа индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | без облицовки. |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | без оболочки. |
|  |  |  | Приемная гильза: | силиконовая оболочка стопы с заполнением индивидуального изготовления по индивидуальному слепку. |
|  |  |  | Метод крепления: | крепление за счет формы приемной гильзы. |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | постоянный |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению). |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра лечебно-тренировочного | Описание: | протез бедра лечебно-тренировочный модульного типа индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | модульная мягкая полиуретановая. |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | чулки ортопедические перлоновые. |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до 3 приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | при помощи пояса кожаного с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием бандажа.** |
|  |  |  | Стопа: | подвижная во всех вертикальных плоскостях или со средней степенью энергосбережения.** |
|  |  |  | Коленный шарнир: | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания.** |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | лечебно-тренировочный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра лечебно-тренировочного | Описание: | протез бедра лечебно-тренировочный модульного типа индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | модульная мягкая полиуретановая. |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | чулки ортопедические перлоновые или силоновые.** |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до 3 приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | при помощи пояса кожаного с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием бандажа.** |
|  |  |  | Стопа: | с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа бесшарнирная монолитная полиуретановая.** |
|  |  |  | Коленный шарнир: | полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный с ручным замком.** |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | лечебно-тренировочный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания | Описание: | протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | без облицовки. |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | без оболочки. |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку Получателя. Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | вакуумное. |
|  |  |  | Стопа: | со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов. |
|  |  |  | Коленный шарнир: | одноосный с ручным замком, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания. |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | специальный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению). |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания | Описание: | протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | без облицовки. |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | без оболочки. |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку Получателя. Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, с полимерным чехлом. |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | с использованием замка для полимерных чехлов |
|  |  |  | Стопа: | со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов. |
|  |  |  | Коленный шарнир: | одноосный с ручным замком для купальных протезов. |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | специальный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению). |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания | Описание: | протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | без облицовки. |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | без оболочки. |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку Получателя. Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | вакуумное. |
|  |  |  | Стопа: | со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов. |
|  |  |  | Коленный шарнир: | одноосный с ручным замком для купальных протезов. |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | специальный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению). |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени лечебно-тренировочного | Описание: | протез голени лечебно-тренировочный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | листовой поролон. |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | чулки ортопедические силоновые. |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до 3 приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт.** С применением вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов. |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | с использованием кожаной гильзы на бедро, присоединяемой к приемной гильзе протеза. |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | в соответствии с весом Получателя. |
|  |  |  | Стопа: | с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа бесшарнирная монолитная полиуретановая.** |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | лечебно-тренировочный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени лечебно-тренировочного | Описание: | протез голени лечебно-тренировочный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | листовой поролон или отсутствует.** |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | чулки ортопедические силоновые или отсутствует.** |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до 3 приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт.** С применением вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов. |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | поясное или с использованием наколенника.** |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | в соответствии с весом Получателя. |
|  |  |  | Стопа: | с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа бесшарнирная монолитная полиуретановая.** |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | лечебно-тренировочный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания | Описание: | протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | жесткая или отсутствует.** |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | отсутствует. |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1*, пробных гильз – 1*. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт.** С применением вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов. |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | с использованием наколенника. |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | в соответствии с весом Получателя. |
|  |  |  | Стопа: | со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов. |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | специальный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению). |
| 10 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания | Описание: | протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | жесткая или отсутствует.** |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | без оболочки. |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1*, пробных гильз – 1*. |
|  |  |  | Материал постоянной гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт, без вкладной гильзы, с полимерным чехлом.** |
|  |  |  | Метод крепления протеза: | с использованием замка для полимерных чехлов или с использованием полимерного наколенника |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | в соответствии с весом Получателя. |
|  |  |  | Стопа: | со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов. |
|  |  |  | Тип протеза по назначению: | специальный. |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению). |

*срок пользования изделием устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления изделий из указанных материалов, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Объем подлежащих выполнению работ невозможно определить в соответствии с ч. 24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Требования к качеству, материалам, надежности и безопасности работ

Протезы нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие конечности, служащие для восстановления опорно-двигательных функций и (или) устранения косметических дефектов нижних конечностей. Протезы классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации п.6 ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации п.3 ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения» (с 01.11.2022 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»).

Декларации о соответствии на протез и на его составляющие и комплектующие предоставлены при наличии.

Протез соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868 и ГОСТ Р 51191 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя.

Протез прочный и выдерживает нагрузки при его применении пользователями способом, назначенным изготовителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523, подраздел 13.3, перечисления а), б). (п.п.5.3-5.4 ГОСТ Р 53869-2021)

Протезы выдерживают ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность по ГОСТ Р 51632.

Протезы устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Протезы устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки, указанных в технических условиях на протез конкретного вида. (п.п.7.2-7.4 ГОСТ Р 53869-2021)

Протезы модульные собираются из узлов, унифицированных по стыковочным размерам присоединяемых смежных узлов.

В протезах допускается применение узлов с большим уровнем нагрузки по отношению к максимальной массе пользователя (по конкретному уровню нагрузки).

Конструкцией протезов при применении их пользователем обеспечены следующие статико-динамические показатели:

а) возможность находиться пользователю в следующих основных положениях: стояния, сидения, приседания.

б) возможность ходьбы: по ровной поверхности в произвольном темпе, ровной поверхности в ускоренном темпе, наклонной поверхности в сагиттальном направлении вверх и вниз, лестнице вверх и вниз, пересеченной местности.

в) возможность перемещения в стороны приставным шагом. (п.п.8.1.1-8.1.3 ГОСТ Р 53869-2021)

Приемные гильзы и элементы крепления протеза должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191, пункт 7.2. (п.8.1.5 ГОСТ Р 53869-2021)

Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021)

На внутренней поверхности гильз не должно быть неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки. (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021)

Элементы креплений протеза должны надежно удерживать протез на культе пользователя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений. (п.8.1.5.6 ГОСТ Р 53869-2021)

Движение в шарнирных соединениях узлов протеза должно быть плавным, легким, без заеданий. Не допускаются осевые и радиальные люфты в стыкуемых узлах, а также стуки, шумы, скрипы при ходьбе на протезе. (п.8.1.6 ГОСТ Р 53869-2021)

Материалы, применяемые при изготовлении протеза, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523, пункт 5.1.

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователя, должны удовлетворять требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770, ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5, ГОСТ ISO 10993-10, ГОСТ ISO 10993-12 в части предъявляемых требований и характеристик.

Термопластичные материалы приемных гильз протеза должны обеспечивать термическую и механическую подгонку (подформовку).

Материалы приемных гильз должны обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов.

Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. (п.п.9.1-9.5 ГОСТ Р 53869-2021)

Срок службы протезов исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и соответствует сроку пользования протезно-ортопедическими изделиями, установленному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 №107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к маркировке и упаковке изделия

Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523, пункт 13.2 с дополнениями, указанными в технических условиях на протез конкретного вида.

Упаковку протеза проводят при его выдаче пользователю.

В зависимости от размеров протез должен быть упакован в оберточную бумагу ГОСТ 8273 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 или в коробку из картона ГОСТ 7933 и (или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298.

Упакованный протез должен быть перевязан шпагатом ГОСТ 17308 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477 (разделы 11,12 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

- восстановлении изделия не более 20 (двадцати) рабочих дней;

- изготовлении нового изделия не более 30 (тридцати) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 27.11.2023 (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Подрядчик несет все риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Получателем, а также риски невозможности передачи результата выполненной работы Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия слепков, примерки, получения протеза:

| Челябинская область, г. Челябинск, |  |
| --- | --- |
|  | (указывается конкретный адрес) |

Прием заказа, снятие слепков, примерка и т.д.  в случае болезни может осуществляться по месту жительства Получателя.