Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2022 году

| Наименование товара | Описание товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Технические и функциональные характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для использования в условиях помещений для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица. Технические характеристики: Кресло-коляска должна иметь: - Спинку с регулируемым углом наклона. - Сидение жесткое с регулируемым углом наклона. - Подлокотники, регулируемые по высоте. - Подножку, регулируемую по высоте с регулируемой опорой стопы. - Подголовник. - Боковые опоры для тела и головы. - Валик или ремень для сохранения зазора между ног; - Держатели для ног. - Нагрудный и поясной ремень. - Ремень для пятки. - ширина сидения 28 см-38 см (регулируемая); - глубина сидения 30 см - 36 см (регулируемая); - высота подлокотника 18 см. - высота подножки 23-32 см (регулируемая). - грузоподъемность не менее 60 кг. Кресло-коляски должна быть на комнатной раме. В комплект кресло-коляски должно входить: паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия) на русском языке, гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи получателю. Кресло — коляски должны отвечать требованиям следующих ГОСТов: ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойствами самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Металлические части кресло-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта: Требования к упаковке: Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Требования к маркировке: На кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение типа (модели) кресло-коляски; - обозначение технических условий; - дата изготовления (год, месяц); - надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель; - знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. | 17 |
| 7-02-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Технические и функциональные характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для использования в условиях улицы для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица. Технические характеристики: Кресло-коляска должна иметь: - Спинку с регулируемым углом наклона. - Сидение с регулируемым углом наклона. - Подлокотники, регулируемые по высоте. - Подножку, регулируемую по высоте с регулируемой опорой стопы. - Подголовник. - Боковые опоры для тела и головы. - Валик или ремень для сохранения зазора между ног; - Держатели для ног. - Нагрудный и поясной ремень. - Ремень для пятки. - ширина сидения 28 см-38 см (регулируемая); - глубина сидения 30 см - 36 см (регулируемая); - высота подлокотника 18 см. - высота подножки 23-32 см (регулируемая). - капюшон или козырек для защиты от дождя и солнца; - грузоподъемность не менее 60 кг. Рама кресло-коляски должна иметь складную конструкцию. Задняя подвеска рамы кресло-коляски должна быть оснащена амортизаторами. В комплект кресло-коляски должно входить: паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия) на русском языке, гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи получателю. Кресло — коляски должны отвечать требованиям следующих ГОСТов: ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойствами самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Металлические части кресло-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта: Требования к упаковке Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Требования к маркировке: На кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение типа (модели) кресло-коляски; - обозначение технических условий; - дата изготовления (год, месяц); - надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель; - знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. | 12 |

Срок поставки товара получателям: до 30.10.2022 г.

Поставка Товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки получателям: Вологодская область.

Поставщик обязан предоставить получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Вологодской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год *** | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | До 01.09.2022 г. | 17 |
| 2 | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | До 01.09.2022 г. | 12 |
| ИТОГО: | 29 |

_______________

*** Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц) количество и стоимость Товара.