Описание объекта закупки

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

По тексту настоящего документа: Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов поименованы так же, как Получатели или Инвалиды.

Поставка электронных ручных видеоувеличителей

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во Товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный ручной видеоувеличитель (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) - электронное устройство, предназначенное для вывода увеличенного изображения, полученного с помощью камеры на дисплей, с возможностью адаптации изображения по целому ряду параметров, включая цвета, яркость и т.п. Технические требования к ЭРВУ: - наличие встроенной камеры и жидкокристаллического экрана; - изображение на дисплее должно оставаться четким и неразмытым; - кратность увеличения ЭРВУ должна составлять от 2 до 10 крат, допустимы ЭРВУ и с большей кратностью. - должно быть наличие функции автофокуса, обеспечивающей фиксацию изображения на объекте без участия пользователя; - должно быть наличие функции стоп-кадра с возможностью изменения параметров полученного изображения (степень увеличения, цветовой режим и т.д.), а также сохранения полученного изображения в памяти устройства и (или) на внешний носитель; - элементы управления ЭРВУ должны быть хорошо видимы слабовидящему; - наличие дополнительной подсветки достаточной яркости для использования видеоувеличителя в темноте с возможностью ее включения и отключения пользователем; - диагональ дисплея ЭРВУ должна быть не менее 9 см.; - вес ЭРВУ должен варьироваться в диапазоне от 100 до 600 г.; - питание ЭРВУ должно осуществляться от встроенных или внешних источников питания; - время непрерывной работы ЭРВУ от одного заряда должно составлять не менее трех часов; - должна быть возможность работы ЭРВУ в процессе зарядки; - в ЭРВУ должно быть предусмотрено не менее пяти режимов отображения: полноцветный (для просмотра изображений) и четыре высококонтрастных режима для чтения (черный на белом фоне, белый на черном фоне, желтый на синем фоне, желтый на черном фоне); - ЭРВУ должно иметь ручку, которая либо откидывается, либо складывается при необходимости; - в комплект поставки ЭРВУ должны входить чехол для переноски и зарядное устройство. | 40 |
| Итого | 40 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Сырье и материалы для изготовления электронных ручных видеоувеличителей должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Функциональные и качественные характеристики электронных ручных видеоувеличителей должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом изделия, который составляет не менее 7 (семи) лет с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара или получения Товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товара

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение товара должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4).

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

При передаче Товара Инвалидам Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Инвалидам право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Инвалидом  акта приема-передачи Товара или получения Товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Инвалидом условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Инвалидом в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения инвалида (Заказчика) к Поставщику.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Инвалида (Заказчика) к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Инвалида с последующей доставкой Товара до Инвалида  по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок исполнения контракта:

Дата начала исполнения контракта: Дата заключения Государственного контракта.

Дата окончания исполнения контракта: 30.09.2023г.

Сроки исполнения контракта включают в себя следующие сроки поставки товара.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "31" августа 2023 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом.

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Кол-во Товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный ручной видеоувеличитель (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 13-01-02 | В течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта. | 40 |
| Итого | 40 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.