Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2024 году кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой головы и тела, в том числе для больных ДЦП в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование Товара / Номер вида (ТСР)* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристи-ки) | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие | Кресло-стул с санитарным оснащением c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП, 23-01-04 | Назначение | предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц |  | 112 |
|  |  |  | Рама | разборная, изготовлена из металлических тонкостенных труб с антикоррозийным покрытием |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья |  | не менее 300 мм и не более 560 мм, предоставляется не менее 3 типоразмеров |  |
|  |  |  | Подножка | съемная, откидная, регулируемая по длине |  |  |
|  |  |  | Спинка | съемная |  |  |
|  |  |  | Подголовник съемный, регулируемый по горизонтали и вертикали | съемный, регулируемый по вертикали |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по вертикали, съемные |  |  |
|  |  |  | Боковые упоры для тела | наличие |  |  |
|  |  |  | Пластмассовое судно с крышкой | наличие, съемное |  |  |
|  |  |  | Санитарное сиденье | наличие, съемная центральная часть |  |  |
|  |  |  | Колеса | поворотные с цельнолитыми шинами | не менее 4 шт. |  |
|  |  |  | Ремень безопасности | наличие |  |  |
|  |  |  | Тормоза | на задних колесах | не менее 2 шт. |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 30 кг |  |
|  |  |  | Максимальная грузоподъемность |  | не менее 125 кг |  |
| ВСЕГО: |  | 112 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;  национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Поверхности, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения Товара. Товар должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы, за исключением случаев, когда ТСР предназначены для сохранения таких материалов. Для изготовления Товара должны применяться пожаробезопасные материалы (п.4.6.6, п.4.6.7, 4.8.10 ГОСТ Р 51632-2021).

Для изготовления товара используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. Материалы, применяемые для изготовления товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы ТСР при его нормальной эксплуатации. (п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021).

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка товара должна содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя (п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020).

Место нанесения маркировки на изделии или табличке, прикрепленной к нему, - в соответствии с конструкторской документацией на изделие (п. 11.1.2 ГОСТ Р 50444-2020).

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Кресла-стулья должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, установленным в ГОСТ 30.001-83, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены (п. 4.7.1 ГОСТ Р 51632-2021).

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.301-86. (п. 4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021).

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресел-стульев должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, если иное не требуется, исходя из назначения ТСР. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения пользователя (п. 4.8.19 ГОСТ Р 51632-2021).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 31 мая 2024 года.

Место поставки Товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1. Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

# Footnotes

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.