Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

| Наименование изделия | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра для купания | Протез бедра для купания: с несущей приемной гильзой из армированного карбоном слоистого композиционного материала на основе акриловых смол, с полимерным чехлом, индивидуального изготовления по слепку, с влагозащищенным гидравлическим одноосным коленным шарниром: - с механизмом торможения, срабатывающим при наступании на протез под любым углом и отключающимся при переходе на носок стопы, - с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, - с возможностью вертикальной нагрузки до 150 кг. Стопа: - бесшарнирная влагозащищённая. - для инвалидов с высоким уровнем двигательной активности. Полуфабрикаты и регулировочные соединительные узлы - влагозащищённый материал на нагрузку до 150 кг. Без косметической облицовки. Крепление фиксирующим устройством для полимерных чехлов. Тип протеза – постоянный. | 1 |
|  | 1 |