Приложение № 1 к извещению

о проведении закупки

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению протезом предплечья

с микропроцессорным управлением

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Описание функциональных и технических характеристик:

Описание объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению протезом предплечья с микропроцессорным управлением.

В соответствии c Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» протез предплечья – устройство, которое замещает часть верхней конечности между лучезапястным и локтевым суставами после ампутации или в случае отсутствия конечности при врожденной аномалии развития (п.06 18 09).

Протез предплечья должен соответствовать требованиям Национальных стандартов:

- ГОСТ Р 59226-2020 «Протезы верхних конечностей с внешним источником энергии. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

В соответствии с п. 5.1. ГОСТ Р 59226-2020 протез должен быть собран из узлов.

Работы должны включать в себя обеспечение протезом предплечья с микропроцессорным управлением со следующими характеристиками.

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) (Приказ от 13 февраля 2018 г. № 86н) | Наименование товара, работы, услуги | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-04-02 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением. Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально по слепку культи (количество пробных гильз -1. Материал приемной гильзы пробный-термопласт, постоянный-слоистый пластик литьевой на основе акриловых смол. Миоэлектрическая кисть должна быть легко управляема, долговечна, функциональна и проста в обращении. Пять подвижных пальцев должны быть приближены к естественным и обеспечивать выполнение повседневных задач с использованием типовых моделей захвата. Каждый палец кисти должен быть оснащен индивидуальным электромеханическим приводом. Кисть должна выполнять различные виды схвата движениями и пассивной ротацией в лучезапястном шарнире на доминантную конечность. Протез должен сочетать косметически безупречный внешний вид со значительным усилением схвата и скоростью его осуществления, реализовать многие возможности комбинаций или расширенных функций. | 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 |

Приемные гильзы и крепления не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользованиями изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения гражданина правилам пользования протезом. Работы по обеспечению протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Выполнение работ должно осуществляться на основании направления.

Срок пользования протезом, в течение которого изделие сохраняет свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять – не менее 3 лет.

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня подписания Получателем акта сдачи – приемки работ и должен составлять 24 месяца.

Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Место выполнения работ: Сибирский федеральный округ, в пункте приема Получателей по адресу, указанному Исполнителем.

Пункты приема Получателей, организованные исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015  527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) приема Получателей должен обеспечивать возможность передачи Изделия Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта приема должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах приема Получателей должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Пункты приема Получателей должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения Изделия.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения направления, выдаваемого Заказчиком, в местах выполнения работ.

При выполнении работ необходимо: осуществлять индивидуальное изготовление Получателям Изделий. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.