Техническое задание для проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по изготовлению  протезов  бедра для застрахованных лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| Общие требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению изделий, а также к техническим и функциональным характеристикам работ |
| --- |
| Для обеспечения застрахованного лица протезами нижней конечности в части описания функциональных и технических характеристик, заказчик должен руководствоваться рекомендациями программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, разработанными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом антропометрических и социально бытовых особенностей застрахованного лица, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности застрахованного лица. Выполняемые работы по обеспечению застрахованного лица должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Приемная гильза протезов изготавливается по индивидуальному параметру застрахованного лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом. Функциональный узел протезов выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» протезы должны обладать достаточной прочностью и износостойкостью, чтобы выдержать все без исключения нагрузки, которые следует описать в процессе предусмотренного использования. Протезы, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны сохранять работоспособность. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и протезы наружные. Требования и методы испытаний» заданные характеристики прочности и долговечности протезного или ортопедического устройства должны быть указаны в технических документах, которые устанавливают их функциональные характеристики и условия применения. Протезы должны быть прочными и выдерживать нагрузки, возникающие при их применении способом, назначенным изготовителем для такого устройства и установленным в инструкции по применению. Если на прочность протезного или ортопедического устройства или безопасность пользователя, или обслуживающего его лица могут отрицательно повлиять коррозия и/или ухудшение свойств, то для выявления наиболее эффективных защитных мер следует использовать анализ рисков. Протезы должны быть пригодны к использованию в условиях окружающей среды, оговоренных (объявленных) изготовителем в качестве условий, пригодных к использованию ТСР по назначению. Если существуют ограничения для использования протезов, изготовитель должен в эксплуатационной документации четко описать условия, которые необходимо избегать, и последствия воздействия потенциально опасных для протезов факторов. Согласно ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» выбор и оценка материалов, которые будут контактировать с тканями организма человека, требуют системного подхода, при котором характеристики всех материалов, входящих в конечный продукт, будут учтены при общей оценке качества разработки изделий. При выборе материалов для изготовления изделий, в первую очередь необходимо учитывать их соответствие назначению изделий по их химическим, токсикологическим, физическим, электрическим, морфологическим и механическим свойствам, а также условия, вид, степень, частоту и продолжительность контакта изделий или его частей с организмом человека. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готовых изделий и составляет 12 месяцев. В течение гарантийного срока все расходы, связанные с текущим обслуживанием, ремонтом и заменой (в случае невозможности ремонта) Изделий, несет Подрядчик. Срок службы Изделий должен быть не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Срок выполнения работ по изготовлению протезов – 30 календарных дней с момента получения направления Заказчика. Требования к упаковке и отгрузке протезов Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению, а также от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ТСР. Согласно ГОСТ Р 51632-2021 (приказ Росстандарта от 21.04.2021 N 244-ст «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» если нет других указаний изготовителя, то протез в упаковке для транспортирования и хранения должны в течение не менее 15 недель выдерживать воздействие следующих факторов окружающей среды: - температура окружающей среды от минус 40 °C до плюс 70 °C; - относительная влажность от 10% до 100%, включая конденсацию; - атмосферное давление от 500 до 1060 гПа. Местом выполнения работ (проведения индивидуального обмера, примерки и выдачи изделия) является место нахождения организованного Подрядчиком пункта приема на территории г. Рязани. Количество: 8 штук. Срок выполнения работ по контракту: Выполнение работ Подрядчиком производится до 09.12.2023 |
| Наименование изделия | Характеристики | Кол-во, шт. |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Покрытие облицовки – оболочка трикотиновая. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи застрахованного лицас одной пробной гильзой из термолина. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или из слоистого пластика на основе полиамидных смол в качестве вкладного элемента применяются чехлы из вспененных материалов. Крепление вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Коленный шарнир с ручным замком одноосный или беззамковый с голенооткидным устройством, с механическим регулированием фаз сгибание-разгибание. Стопа шарнирная полиуретановая или безшарнирная полиуретановая, монолитная или подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза по назначению: постоянный. | 4 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Облицовка протеза мягкая полиуретановая. Покрытие облицовки – оболочка трикотиновая. Приемная гильза индивидуальная,изготовленная по слепку с культи застрахованного лица с одной пробной гильзой из термолина. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепления протеза бедра на больном с использованием замка или вакуумной мембраны (в зависимости от индивидуальных особенностей застрахованного лица). Вкладные элементы – полимерные гелевые чехлы. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Коленный шарнир - беззамковый с зависимым механизмом регулирования фаз сгибания-разгибания или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с управляемым гидравлическим механизмом торможения с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания (в зависимости от индивидуальных особенностей застрахованного лица). Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения (в зависимости от индивидуальных особенностей застрахованного лица). Тип протеза по назначению: постоянный. | 4 |