Описание объекта закупки

Описание изделия

Аппараты на верхние и нижние конечности и туловище (далее - изделия) в качестве технического средства реабилитации предназначены для фиксации или частичной разгрузки конечности для восстановления нарушенных функций.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу изделий.

Прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи изделий, выполнения гарантийного ремонта изделий должен проводиться по месту нахождения пунктов приема и гарантийного обслуживания, организованных Подрядчиком на территории субъекта Российской Федерации (Новосибирской области) с момента заключения государственного контракта.

| № п/п | Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Описание товара | Кол-во усл. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на кисть | Изделие для оказания помощи нервно-мышечной и скелетной системам, охватывающее кисть руки полностью или частично, в зависимости от потребностей получателя, должно быть изготовлено по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей Получателя | 1 |
| 2 | Аппарат на лучезапястный сустав | Изделие модульное должно быть изготовлено по индивидуальным гипсовым слепкам из термопластов с беззамковыми шарнирами, возможно с креплением лентой «Контакт». | 1 |
| 3 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Изделие модульное должно изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам из термопластов с беззамковыми шарнирами, возможно с креплением лентой «Контакт». | 1 |
| 4 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав, с захватом пальцев, кисти и предплечья должен изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат должен состоять из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует пальцы и кисть, проксимальная фиксирует предплечье. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический или полимерный каркас (в зависимости от потребности получателя), который фиксируется винтовым или заклепочным креплением, или хольнитенами (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 1 |
| 5 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой сустав | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы, с захватом пальцев, кисти и локтевого сустава, должен изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильз, шарниров и крепления. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический или полимерный каркас (в зависимости от потребности получателя), который фиксируется винтовым или заклепочным креплением, или хольнитенами (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 1 |
| 6 | Аппарат на всю руку | Изделие модульное должно изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам из термопластов с беззамковыми шарнирами, возможно с креплением лентой «Контакт». | 1 |
| 7 | Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку, с захватом плеча, предплечья и кисти, должен изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует кисть, срединная фиксирует предплечье, проксимальная - плечо. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический каркас. Фиксация шарнира производится винтовым или медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 1 |
| 8 | Аппарат на голеностопный сустав | Изделие модульное должно изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам из термопластов с беззамковыми шарнирами | 1 |
| 9 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, с захватом стопы и голени должен изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует стопу, проксимальная фиксирует голень. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический каркас с центром вращения, с возможностью регулировки объема движений в голеностопном суставе. Фиксация шарнира производится винтовым или медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 1 |
| 10 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Изделие жесткое фиксирующее должно состоять из голеностопных и коленных шарниров, гильз бедра и голени из термопластиков, изготовляемых по индивидуальному слепку с ноги получателя. Крепление - застежкой «Велкро». Тип по назначению – постоянное. | 1 |
| 11 | Аппарат на коленный сустав | Изделие фиксирующее должно изготавливаться по индивидуальным слепкам, с использованием узлов (модулей) с замком (без замка) в коленном шарнире, тип по назначению - постоянное. | 1 |
| 12 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав с захватом голени и бедра, должен изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует голень, проксимальная фиксирует бедро. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический каркас, который фиксируется винтовым или медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 1 |
| 13 | Аппарат на тазобедренный сустав | Изделие фиксирующее должно быть изготовлено по индивидуальным слепкам, тип по назначению - постоянное. | 1 |
| 14 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, с захватом бедра, должен изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат обеспечивает стабилизацию и контроль положения тазобедренного сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Аппарат состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготавливается из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготавливается из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 1 |
| 15 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Изделие фиксирующее должно изготавливаться по индивидуальным слепкам, с использованием узлов (модулей) с замком (без замка) в коленном шарнире, тип по назначению - постоянное. | 1 |
| 16 | Аппарат на всю ногу | Изделие фиксирующее должно быть изготовлено по индивидуальным слепкам и состоять из гильз бедра и голени (вкладыш в гильзу по назначению врача) с использованием узлов (модулей) с замком (без замка) в коленном шарнире, возможно с креплением | 1 |
| 17 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю нижнюю конечность, должен быть изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует стопу, срединная фиксирует голень, проксимальная фиксирует бедро. Шарниры представляют собой металлический каркас, который фиксируется к гильзе винтовым или медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 1 |
| 18 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Изделие предназначено для отведения бедер, стабилизации тазобедренных и коленных суставов. Изделие должно состоять из ортопедических аппаратов обеих ног с шарнирами тазобедренных суставов замковых или беззамковых (в зависимости от потребности Получателя), соединенных с поясничным, при необходимости грудо-поясничным корсетом на туловище. Пластмассовый поясной ремень оказывает максимальную поддержку туловища пользователя со слабыми мышцами ног. Для фиксации на туловище поясной ремень имеет застежку, расположенную спереди. Ремень может менять длину и поддерживать с боков. Угол отведения и сгибания бедер регулируется шарнирами, расположенными на пояснице. Размеры корсета и манжет для бедер подбираются в соответствии с анатомическими особенностями строения бедра и туловища пользователя. Изделие должно быть снабжено прокладками из воздухопроницаемой ткани из антиаллергенных материалов. | 1 |

Требования к качеству и безопасности товара

Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений.

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13404-2010 "Протезирование и ортезирование. Классификация и описание наружных ортезов и их элементов", ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалидов (ветеранов) указанными средствами реабилитации. Инвалиды (ветераны) не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами (ветеранами), имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление утраченных функций организма.

Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию физиологических растворов и растворителей при гигиенической обработке, не должны терять эстетические свойства при многократной чистке на протяжении всего эксплуатационного срока.

Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку предоставления гарантии качества товара

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Гарантийный срок на изделия должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи изделия Получателю. В течение этого срока Подрядчик должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.