Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2024 году бюстгальтеров (лифов-крепления) для фиксации экзопротеза молочной железы в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара* | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие 32.50.23.190 | Назначение | для фиксации экзопротеза молочной железы | 1400 |
|  |  |  |  | Бретели | снабжены регуляторами, позволяющими изменять высоту бюстгальтера (лифа-крепления) |  |
|  |  |  |  | Размер | определяется индивидуально с учетом обхвата груди и объема чашки Получателя |  |
|  |  |  |  | Клапан для крепления экзопротеза(-ов) | наличие |  |
|  | ИТОГО | 1400 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 3 месяца

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Бюстгальтера (лифы-крепления) для фиксации экзопротеза молочной железы несут фиксирующую, разгружающую, косметическую функцию и используются с целью компенсации отсутствующей части тела.

Товар  должен отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации п.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и должны соответствовать требованиям ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Поставка товара должна осуществляться путём индивидуального подбора и передачи товара Получателям в соответствии с их физическими параметрами (размерами), и индивидуальной программой реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. За поставкой должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. При передаче инвалиду готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями п.п.1.3 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Надписи на упаковке товара должны быть на русском языке и содержать следующую информацию о товаре:

- наименование страны-изготовителя;

- фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

- обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

- наименование изделия;

- артикул и (или) модель изделия;

- размеры;

- информация (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации).

В каждую упаковку должно быть вложено руководство (инструкция) по эксплуатации или иной документ на русском языке, который должен содержать информацию о технических, функциональных и эксплуатационных характеристиках товара, сведения о правилах и условиях безопасного и эффективного использования, действии и оказываемом эффекте, и т. д.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Бюстгальтера (лифы-крепления)  транспортируются в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта  (п.3.1. ГОСТ 10581-91).

Бюстгальтера (лифы-крепления)  должны быть защищены от попадания влаги.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 27 апреля 2024 года.

Место поставки Товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1. Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

# Footnotes

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.