##### Приложение №1 к Извещению о проведении электронного аукциона

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Основные технические характеристики: Рама стула разборная без использования инструмента, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 10 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение), три типоразмера при ширине сидения –430 мм, 460 мм, 500 мм (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки: - спинки по глубине установки на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), с фиксацией в не менее чем 5-ти положениях (указать конкретное значение); - сиденья по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), с фиксацией не менее чем в 5-ти положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - спинка съемная; - подлокотники откидные или съёмные; - съемное пластмассовое судно с крышкой; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт |
| 2 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула разборная без использования инструмента, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 6 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) - не менее 110 кг (указать конкретное значение), два типоразмера при ширине сидения – 430 мм, 460 мм (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида) Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки сидения по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), не менее чем в 7-ми положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт |
| 3 | 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Конструкция и основные технические характеристики. Рама стула разборная без использования инструмента, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 10 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) - не менее 150 кг (указать конкретное значение), ширина сидения – не менее 510 мм (указать конкретное значение). Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки: - сидения: по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), не менее чем в 7-ми положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт |
| 4 | 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц и инвалидами самостоятельно с помощью обода приводных колес. Основные технические характеристики: ширина кресла-стула в рабочем состоянии – не более 65 см (указать конкретное значение), вес кресла-стула – не более 20 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение), два типоразмера при ширине сидения – 430 мм, 460 мм – (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Оснащение и комплектация: - подножки съемные и откидные, регулируемые по высоте, - подлокотники съемные, - съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой, - съемное пластмассовое судно с крышкой, - передние колеса с цельнолитыми шинами, - задние колеса с цельнолитыми шинами, задние колеса оснащены стояночными тормозами. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресло-стул с санитарным оснащением (далее - Товар) предназначено для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Кресло-стул с санитарным оснащением должно отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на Товар устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Заказчик направляет Поставщику заявку (заявки) с указанием количества Товара и периода поставки по мере необходимости.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 31.10.2022;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 31.10.2022. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.11.2022. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара Поставщик передает Заказчику для проверки следующие документы: Отчет о поставке Товара Получателям, Акт сдачи-приемки Товара/ работ Получателю, отрывной талон. .

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее- УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов

После подписания Заказчиком документа о приемке Поставщик для расчетов передает Заказчику счет. Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.

Сумма: 1 000 000,00 руб. Количество: БЕЗ ОБЪЕМА