ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

- Описание объекта закупки,  прилагаемое к извещению  о проведении  электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, прилагаемого  к извещению  о проведении  электронного конкурса, далее по тексту может быть поименован так же как  Конкурс или закупка.

По тексту настоящего документа:

Протезы верхних конечностей далее поименованы, так же, как ПОИ или Изделие.

Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов далее поименованы, так же, как Получатели или Инвалиды.

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов.

Максимальное значение цены контракта: 1 500 000,00 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Объем выполняемых работ  определить невозможно.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящего конкурса, в порядке и в сроки, установленные настоящим документом.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного конкурса.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

| № п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья активный (тяговый) (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-03-02 | Протез предназначен для компенсации врождённых и ампутационных дефектов предплечья, при сохранении локтевого сустава. Протез состоит из модуля кисти, ладонной крышки, механизма ротации кисти, предплечья, полугильзы, пальцев, манжеты, колка и приемной гильзы. Предплечье и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Остальные элементы имеют стандартные типоразмеры. Схват осуществляется за счёт движений в локтевом суставе, посредством связующих нитей. Кисть закрывается с помощью натяжения тяг и открывается самостоятельно при отпускании за счет пружин. Протез имеет пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно на культе пациента. Материал постоянной приемной индивидуальной составной гильзы: термолин или низкотемпературный пластик, или силикон. Материал модуля кисти: полиамид. Материал наконечников пальцев: силикон. | штука |
| 2 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-03-01) | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез состоит из кисти, предплечья, пальцев, манжеты, колка и приемной гильзы. Кисть и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Остальные элементы имеют стандартные типоразмеры. Функция схвата осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Кисть закрывается с помощью натяжения тяг и открывается самостоятельно при отпускании за счет пружин. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно по культе. Материал модуля кисти: полиамид. Материал постоянной приемной индивидуальной составной гильзы: термолин или низкотемпературный пластик, или силикон. Материал наконечников пальцев: силикон. | штука |

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1,п.5.1,п.5.2), ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.2.5., 5.3.2., п.5.3.6., п.5.3.7., п. 5.4.2., п. 5.4.3., п.5.5.6., п.5.5.7., п. 5.6.6).

Исполнитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к комплектности, транспортированию, хранению, маркировке и упаковке

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Транспортировать ПОИ следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Маркировка ПОИ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (13.2).

ПОИ в упаковке изготовителя следует хранить на складах в соответствии  со стандартами на изделия конкретных видов, и/или технических условиях.

Справочно: 1) Заказчиком установлено, что протезы верхних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1,п.5.1,п.5.2), ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.5.2.5., 5.3.2., п.5.3.6., п.5.3.7., п. 5.4.2., п. 5.4.3., п.5.5.6., п.5.5.7., п. 5.6.6). Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Функциональные и качественные характеристики протезов верхних конечностей  должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет: на протез предплечья активный (тяговый) не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года, протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для протеза предплечья активного (тягового)- 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза кисти активного (тягового), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Получателя к Исполнителю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов протезами верхних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта  выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите  или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом  по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и  времени  примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения ПОИ.

- фиксировать факт отказа получателя  от получения ПОИ.

Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 30.11.2022 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

Заказчик устанавливает 3 этапа исполнения контракта

| Номер этапа исполнения контракта | Дата начала этапа исполнения контракта/дата окончания этапа исполнения контракта | Максимальное значение цены этапа исполнения контракта, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | С момента заключения Государственного контракта / 30.08.2022г | 740 000,00 |
| 2 | 01.08.2022г. / 01.10.2022г. | 480 000,00 |
| 3 | 02.10.2022г. / 30.12.2022г | 280 000,00 |
| Максимальное значение цены контракта | 1 500 000,00 |