Техническое задание

на поставку комплектующих для компьютерного оборудования для нужд Государственного учреждения - Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Товар должен быть упакован в индивидуальную, качественную тару, без механических повреждений, обеспечивающую его сохранность.

Поставляемый товар должен быть снабжён гарантийными талонами. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в соответствии с п.15 ст. 3 Федерального закона №  44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предлагаемый товар должен быть новым, ранее не используемым, сертифицированным, не должен являться контрафактной продукцией и должен быть изготовлен в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы.

Порядок поставки и оплаты Товара: Товар поставляется в соответствии с заявкой Заказчика. Заказчик обязуется не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до необходимой даты поставки товара направить Поставщику список товаров, подлежащих поставке. Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поставки Товара и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара при условии получения от Поставщика счета. В день поставки Товара Заказчик и Поставщик подписывают товарную накладную или универсальный передаточный документ. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа, осуществляется приемка Товара на соответствие требованиям, установленным Спецификацией. По результатам приемки Товара и предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, сторонами оформляется Акт сдачи-приемки Товара.

Замена неисправного Товара осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения претензии. Извещение об обнаружении Покупателем скрытых недостатков в поставляемом Товаре должно быть направлено Поставщику не позднее 5-ти рабочих дней с момента их обнаружения.

Спецификация  к государственному контракту заполняется Заказчиком с учётом предложения о цене государственного контракта участника аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт по результатам аукциона в электронной форме, при этом цена за единицу товара  не должна превышать цену за единицу товара, указанную в расчете Начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) в документации об аукционе в электронной форме.

Цена за единицу товара, указанная в Спецификации к государственному контракту, определяется путем умножения стоимости соответствующей (идентичной) единицы товара, указанной в разделе "расчёт НМЦК" на общий коэффициент снижения.

Общий коэффициент снижения определяется как частное от деления цены государственного контракта предложенной победителем электронного аукциона, с которым заключается государственный контракт, на НМЦК.

Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Победитель электронного аукциона, участник закупки, с которым заключается Государственный контракт, в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки обязан предоставить Заказчику копии документов (при наличии), подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материнская плата | Разъем процессора: LGA 2066 Тип памяти: DDR4 Количество разъемов процессора: 1 Формат материнской платы: SSI CEB | Количество слотов памяти: не менее 8 Общее количество портов M.2 Socket 3: не менее 2 Количество Ethernet портов 10Гбит\сек: не менее 2 Количество разъемов PCI-E x16: не менее 4 Количество разъемов PCI-E x8: не менее 3 Количество COM портов: не менее 1 |
| 2 | Блок питания (тип1) | Форм-фактор: Standard-ATX Стандарт EPS12V: да | Мощность: не ниже 1200 Вт Стандарт ATX12V: не ниже v2.5 Сертификация 80 PLUS: не ниже Platinum |
| 3 | Процессор | Разъем процессора: LGA 2066 Поддержка памяти: DDR4 | Базовая частота процессора: не менее 3000 МГц Количество ядер: не менее 16 Объем кэша L3: не менее 24 Мб |
| 4 | Система охлаждения процессора (тип1) | Разъем процессора: LGA 2066 Тип коннектора вентилятора: 4-pin (PWM) Материал основания: медь | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1 Количество тепловых трубок: не менее 6 Рассеиваемая мощность: не менее 200 Вт |
| 5 | Контроллер жестких дисков | Форм-фактор: PCI-E Наличие радиатора охлаждения: да Поддерживаемые уровни Raid: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | Память DDR3: не менее 1024Мбайт Количество внутренних портов SFF-8807: не менее 2 |
| 6 | Блок питания (тип2) | Форм-фактор: Standard-ATX Стандарт EPS12V: да | Мощность: не ниже 500 Вт Стандарт ATX12V: не ниже v2.5 Сертификация 80 PLUS: не ниже Gold |
| 7 | Оперативная память (тип1) | Тип памяти: DDR4 ECC Форм-фактор: DIMM | Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб Тактовая частота: не менее 3000 МГц |
| 8 | Оперативная память (тип2) | Тип памяти: DDR3L Форм-фактор: SO-DIMM | Объем одного модуля памяти: не менее 4 Гб Тактовая частота: не менее 1300 МГц |
| 9 | Оперативная память (тип3) | Тип памяти: DDR3L Форм-фактор: DIMM | Объем одного модуля памяти: не менее 4 Гб Тактовая частота: не менее 1300 МГц |
| 10 | Система охлаждения процессора (тип2) | Разъем процессора: LGA 1151 v2 Тип коннектора вентилятора: 4-pin (PWM) | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1 Рассеиваемая мощность: не менее 150 Вт |
| 11 | Термопаста | Упаковка: шприц | Теплопроводность: не менее 8,5Вт\мК Вес в упаковке: не менее 20 грамм |
| 12 | Видеокарта | Низкопрофильная планка в комплекте: да Тип памяти: GDDR6 Интерфейс подключения: PCI-E | Количество подключаемых мониторов: не менее 4 Базовая частота работы видеочипа: не менее 1065 МГц Количество видеоразъемов Mini DisplayPort: не менее 4 |

| Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | г.Пермь, ул.Клары Цеткин 10А, каб.301 |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Апрель-декабрь 2022 |
| Срок действия контракта | 25.12.2022г. |