Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Протез должен соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей. Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ.

Проведение работ по обеспечению инвалида протезом нижней конечности должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности считаются эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом выполняется с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Срок использования протеза бедра для купания, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №107н от 05.03.2021 «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» составляет не менее 3 лет.

Срок использования протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №107н от 05.03.2021 «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» составляет не менее 2 лет.

Гарантийный срок должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, услуг не превышает срока службы изделия.

Срок гарантии протезов нижних конечностей не менее 12 месяцев.

Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым филиалом Заказчика выданы Направления на обеспечение изделиями. Прием, обслуживание, обучение пользованию и выдача протезно-ортопедических изделий осуществляется в стационарных пунктах, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30  июля 2015 года №527, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Ростовская область).

Выполнение работ осуществляется в срок не более 60 календарных дней с момента получения Исполнителем Направлений, выданных филиалом Заказчика, но не позднее 12.12.2022 года.

| Наименование ТСР | Техническая характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра для купания | Пробная приемная гильза должна быть из прозрачного сопилимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза должна быть из литьевых смол холодного отверждения. Силиконовый лайнер с замковой системой крепления. Коленный модуль моноцентрический с ротационной гидравлической системой, влагозащищенный. Динамическая карбоновая стопа с расщепленной носочной частью и отведенным большим пальцем. Пружинные карбоновые и полимерные элементы. Должны быть дренажные отверстия в оболочке. Регулировочно-соединительные устройства и модули должны соответствовать весу пациента. | 1 |
| Протез бедра для купания | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления. Материал постоянной приемной гильзы должен быть углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. Крепление с использованием силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной. Влагозащищенный гидравлический одноосный коленный модуль, функция ручного замка. Стопа из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем. С водоотводящими канавками, с дренажными отверстиями в косметической оболочке. Протез без косметической облицовки. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациентам. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Вкладная смягчающая гильза из вспененного полиэтилена. Крепление должно быть с использованием застежек крючок-петля и манжетой на бедро с шинами. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациентам. Стопа из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, с дополнительным углепластиковым килем, с гидравлической щиколоткой с возможностью самостоятельного изменения высоты каблука. Косметическая оболочка должна быть модульная полужесткая. Чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
|  | 3 |