ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки, прилагаемое к извещению  о проведении  электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту всех электронных документов - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, прилагаемого к извещению  о проведении  электронного конкурса, далее может быть поименован так же как  Конкурс или закупка.

По тексту настоящего  описания объекта закупки:

Протезы нижних конечностей, далее поименованы так же как ПОИ или Изделие.

Застрахованные лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, далее поименованы так же как Получатели или Пострадавшие на производстве.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Объем выполняемых работ (количество ПОИ), шт. | Начальная (максимальная) цена за единицу ПОИ, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-14 | Протез голени модульный с несущей приемной гильзой из слоистого пластика, мехатронная стопа с подвижной гидравлической щиколоткой и интегрированным микропроцессором, с четырехосной кинематической схемой, позволяющей адаптировать поведение протеза к различным ситуациям таким, как: подъем и спуск по ступеням и наклонным плоскостям, автоматическая подстройка к углу наклона поверхности и скорости ходьбы в реальном времени, интуитивная функция покоя при любом угле наклона поверхности, функция разгрузки в положении сидя, ходьба по неровной поверхности, автоматическая и ручная регулировка высоты каблука до 5 см при смене обуви, производятся индивидуальные настройки под пациента. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление протеза с использованием чехла из полимерного материала и вакуумного клапана. | 1 | 3 119 112,67 | 3 119 112,67 |
| 2. | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-12 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, унифицированная, материал МПЛ или индивидуальная, материал слоистый пластик (карбон), с пробными гильзами. Крепление протеза системой с использованием силиконового лайнера или вакуумное крепление. Стопа повышенной прочности, с высоким уровнем энергосбережения, с разделенной передней частью. Одноосный гидравлический коленный модуль с электронным контролем фазами опоры и переноса. Оптимизированная физиологическая походка: адаптированная функция контроля подгибания до 17 градусов, динамический контроль устойчивости оптимально переключает фазы, адаптивный контроль фазы переноса с ограничением сгибания в 65 градусов. Позволяет подниматься по ступенькам переменным шагом. Возможность стоять на любой поверхности, в том числе наклонной. Преодоление препятствий с любой ноги. 5 индивидуальных режимов работы. Безопасное движение спиной вперед. Специальный режим бега. Производятся индивидуальные настройки под пациента. Используется поворотное устройство. | 1 | 4 274 897,33 | 4 274 897,33 |
| ИТОГО | 2 | - | 7 394 010,00 |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам и к безопасности выполняемых работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 4.4.1, п. 5.1 - п. 5.3, п.8.1 – п.8.3, п. 9, п. 11 - 12), требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п. 5 – п.7,  п.8.1, п.8.2.5, п.8.2.7, п.8.2.9.1, п. 9).

Выполняемые работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пострадавшими на производстве, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемные гильзы протезов конечности изготавливаются по индивидуальным параметрам пациентов и предназначаются для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

При обеспечении пострадавших на производстве протезами нижних конечностей, Исполнитель не должен нарушать права третьих лиц (Пострадавших на производстве).

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результата выполненных работ

Комплектность, маркировка и упаковка ПОИ должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п. 10 - п. 12).

Транспортирование и хранение ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п. 12.1.1).

Справочно: Заказчиком установлено, что протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 4.4.1, п. 5.1 - п. 5.3, п.8.1 – п.8.3, п. 9, п. 11 - 12), требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п. 5 – п.7,  п.8.1, п.8.2.5, п.8.2.7, п.8.2.9.1, п. 9). Однако, данные документы не в полном объеме определяет требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам ПОИ, к его потребительским свойствам. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил дополнительные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых ПОИ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик протезов нижних конечностей, изготавливаемых на рынке РФ и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании индивидуальных программ реабилитации Пострадавших на производстве.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества протезов нижних конечностей

Гарантийный срок эксплуатации протезов нижних конечностей устанавливается со дня подписания Пострадавшим на производстве Акта сдачи-приемки работ и должен составлять:

- для протеза голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением – не менее 2 лет;

- для протеза бедра модульный с микропроцессорным управлением – не менее 2 лет.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Пострадавших на производстве к Исполнителю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения Пострадавших на производстве производится по направлениям Заказчика, выданным 2022г. Пострадавшим на производстве в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.

Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Пострадавших на производстве в Забайкальском крае или по согласованию с Пострадавшими на производстве ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Пострадавших на производстве ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Пострадавших на производстве.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Пострадавшим на производстве право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Пострадавшего на производстве по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра направлений, с пометкой о времени звонка и выборе Пострадавшим на производстве места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Пострадавшими на производстве по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Пострадавшими на производстве по вопросам получения ПОИ.

- фиксировать факт отказа получателя от получения ПОИ.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 15.12.2022 года.

Срок выполнения работ с даты получения Исполнителем направления, выданного Заказчиком, должен составлять не более 30 (тридцати) дней.

Заказчик устанавливает 2 этапа исполнения контракта:

| Номер этапа исполнения контракта | Дата начала этапа исполнения контракта /дата окончания этапа исполнения контракта | Наименование ПОИ | Объем выполняемых работ (количество ПОИ), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с момента заключения государственного контракта / 30.11.2022г. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | 1 |
| 2 | 01.09.2022г. / 31.12.2022г. | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | 1 |
| Итого: | 2 |