Техническое задание

на поставку противопролежневых матрацев и подушек в 2024 году

Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у получателей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за получателем.

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.

При оснащении компрессором/насосом должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020 (разделы 6,7) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические (часть 1. Общие требования безопасности), ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разделы 4-5).

Материалы, применяемые для изготовления противопролежневых матрацев, должны соответствовать требованиям нормативной документации ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.».

Вышеуказанные изделия должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного нетоксичного материала, а также - электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.

Требование к маркировке и упаковке товара.

Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

| Наименование товара/ Наименование продукции по КТРУ | Функциональные и технические характеристики/ требования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Противопролежневый матрац полиуретановый/22.19.71.190-00000006 - Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Специальный матрац, который предназначен для уменьшения нагрузки на мягкие ткани в зонах контакта поверхности матраца с телом лежащего человека, для обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней. Противопролежневый эффект должен достигаться путем равномерного распределения давления за счет специального вязко-эластичного упругого пенополиуретана. Матрас должен быть изготовлен из пенополиуретана. Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: не менее 1900х850х80мм. В комплект поставки должен входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет. | 80 |
| Противопролежневый матрац гелевый/22.19.71.190-00000005 - Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Специальный матрац, который предназначен для уменьшения нагрузки на мягкие ткани в зонах контакта поверхности матраца с телом лежащего человека, для обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела с упруго перетекающими элементами, находящимися внутри матраца. Наполняемость матрацев: гель или гелевые элементы, или гелевые вставки (указать конкретный вариант исполнения). Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Материалы элементов матрацев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей. На поверхности матрацев не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг (указать конкретное значение). Габаритные размеры матраца: длина изделия не менее 1950 мм, ширина не менее 850 мм, высота матраца не менее 70 мм, вес не более 45 кг (указать конкретное значение). В комплект поставки должен входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет (указать конкретное значение). | 35 |
| Противопролежневая подушка полиуретановая/22.19.71.190-00000003 - Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневая подушка должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение для получателей, длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, противопролежневая подушка должна разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло-коляски или длительном сидении на одном месте, для удобства, отдыха и комфорта с эффектом «массажа». Противопролежневый эффект подушки должен достигаться благодаря специальному вязко-эластичному полиуретану. Габаритные размеры: Длина не менее 400 мм; Ширина не менее 390 мм; Высота не менее 50 мм; Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет. | 45 |
|  | Итого: | 160 |

Место поставки товара

Согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области с правом выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки товара

- в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

- с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2024 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик передает Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя) на поставленный им Товар.

Гарантийный срок Товара

Составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений.