Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку инвалидам электронных стационарных видеоувеличителей

Описание объекта закупки

ИКЗ: 221100102181610010100100960012640323

Объем – 5 шт.

ОКДП2 – 26.40.33.190

НМЦК: 1 180 000,00 руб.

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный стационарный видеоувеличитель Страна происхождения (___________)* | Электронный стационарный видеоувеличитель должен обеспечивать слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03* до 0,1* возможность чтения плоскопечатных текстов, просмотра иллюстраций, заполнения и подписи документов и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы: Плавная регулировка режима увеличения, с диапазоном увеличения от 2* до 70* крат или в более широком диапазоне**, с автоматической фокусировкой. Возможность фиксации выбранной кратности увеличения. Наличие регулировки яркости и контрастности изображения. Наличие камеры с автофокусом, которая должна быть расположена на высоте не менее 17 см.* над рабочей поверхностью. Наличие функции стоп – кадр. Наличие встроенной подсветки. Элементы управления должны быть выделены отдельным цветом и/или отличаться по тактильным обозначениям. Тактильные обозначения должны быть выпуклыми. Включение и выключение прибора должно сопровождаться световым и/или звуковым сигналом. Режимы отображения: - естественной контрастности - белый на черном - черный на белом - цветовые сочетания текста и фона (не менее 20* режимов) Монитор с диагональю не менее 50 см.* Крепление монитора должно позволять менять высоту и угол наклона экрана, а также поворачивать его из стороны в сторону. Интерфейсы: HDMI Питание от сети переменного тока. Потребляемая мощность не менее 50 Вт.* Наличие передвижного столика для чтения. В комплект поставки должно входить: - электронный стационарный увеличитель - сетевой кабель - руководство по эксплуатации на русском языке - паспорт изделия -упаковочная коробка -гарантийный талон Вес не более 20 кг.* | 5 |

*Характеристики изделия и требования к Товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта для инвалида по зрению.

** Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной потребностью инвалида.

*** Количество может быть изменено в зависимости от фактической потребности

Требования к товару:

Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 51075-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия». Изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно в адрес места жительства инвалида. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 20 рабочих дней. Поставщик обеспечит наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. В гарантийных талонах указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

# В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Заказчику копии действующих декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.