##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Единица измерения | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка (при необходимости) мягкая полиуретановая (поролон), покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи или по типоразмерам, шаблонам. Постоянная гильза: - из кожи, - из дерева. Крепление протеза голени: - за счёт формы приёмной гильзы, без использования дополнительных элементов; - с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра и кожаных полуфабрикатов (при необходимости). Регулировочно- соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа: - деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости; - шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление с использованием активной вакуумной системы и наколенника, предоставляющей вертикальную амортизацию ударных нагрузок и допускающей естественную ротацию. Стопа с высокой степенью энергосбережения и возможностью выбора жесткости под массу и активность получателя. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Тип протеза: постоянный | шт. | не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза голени с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа с высокой степенью энергосбережения с вертикальным амортизатором. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая(поролон). Покрытие облицовки-чулки перлоновые ортопедические. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида в зависимости от анатомо-функциональных особенностей с вкладной приёмной гильзой из вспененных материалов или с чехлом полимерным гелевым/силиконовым. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей инвалида с использованием: -кожаных полуфабрикатов; - гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана); - замкового устройства для полимерных чехлов. Стопа высокого уровня активности, из композиционных материалов (энергосберегающая). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | не менее 12 |
| Протез голени для купания | Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи: - с вкладной гильзой из вспененных материалов; - с чехлом полимерным гелевым/силиконовым. Крепление протеза с помощью наколенника. Стопа с защитой от проскальзывания. Тип протеза по назначению: специальный. | шт. | не менее 12 |

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза.

Выполнение работ предусматривают индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования.

Максимальное значение цены контракта: 2 058 766 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек.

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 18 октября 2024 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 18 октября 2024 года.