Приложение № 1

## Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вес кресла-стула не более 5,3 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сиденья по высоте и в нескольких положениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ширина сиденья кресла-стула не менее 42 см и не более 44 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В оснащение и комплектацию должны входить: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт | 36 |
| 2 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вес кресла-стула не более 7 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сиденья по высоте и в нескольких положениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ширина сиденья кресла-стула не менее 52 см и не более 54 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В оснащение и комплектацию должны входить - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт | 4 |
| 3 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вес кресла-стула не более 7 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сиденья по высоте и в нескольких положениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ширина сиденья кресла-стула не менее 54 см и не более 56 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В оснащение и комплектацию должны входить - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт | 32 |
| 4 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вес кресла-стула не более 7 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сиденья по высоте и в нескольких положениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ширина сиденья кресла-стула не менее 56 см и не более 59 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В оснащение и комплектацию должны входить - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт | 20 |
| 5 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вес кресла-стула не более 7 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сиденья по высоте и в нескольких положениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ширина сиденья кресла-стула не менее 60 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В оснащение и комплектацию должны входить - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт | 20 |
| 6 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вес кресла-стула не более 7 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сиденья по высоте и в нескольких положениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ширина сиденья кресла-стула должна быть от не менее 42 см и не более 51 см и поставляться в 3-х типоразмерах. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В оснащение и комплектацию должны входить - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт | 200 |
| 7 | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вес кресла-стула не более 8,2 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки: -сиденья по высоте и в нескольких положениях; - спинки по глубине установки и в нескольких положениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ширина сиденья кресла-стула не менее 42 см и не более 44 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В оснащение и комплектацию должны входить - спинка съемная; - подлокотники откидные; - съемное пластмассовое судно с крышкой; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт | 18 |
| 8 | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вес кресла-стула не более 8,2 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки: -сиденья по высоте и в нескольких положениях; - спинки по глубине установки и в нескольких положениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ширина сиденья кресла-стула не менее 42 см и не более 50 см и поставляться в 3-х типоразмерах. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В оснащение и комплектацию должны входить - спинка съемная; - подлокотники откидные; - съемное пластмассовое судно с крышкой; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт | 120 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на Товар устанавливается со дня выдачи Товара Получателю и составляет не менее 24 месяцев. Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалидов на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.