Приложение №1 к Извещению

Техническое задание

в целях социального обеспечения техническими средствами реабилитации в 2024 году.

- Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: поставка технических средств реабилитации в целях социального обеспечения граждан в 2024 году: Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП 23-01-04. Основные характеристики: -ширина сиденья 35см., 40 см., 45 см., 50 см. -вес кресла стула не более 25 кг. В наличии съемный регулируемый по высоте подголовник. В наличии боковые держатели тела, ремень безопасности. В наличии: - съемное пластмассовое судно, - съемные и откидные подножки, - колеса, оборудованными стояночными тормозами, - подлокотники, которые съемные. В комплект поставки входить руководство по эксплуатации. Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5 и ГОСТ IS 0 10993-10. ГОСТ Р 52770. Наружные поверхности кресел-стульев не имеют сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов и других дефектов, которые могут поранить человека. Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Металлические части изготовлены из коррозионностойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032. ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303. Наружные поверхности устойчивы к обработке дезинфицирующими и моющими средствами по МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения». Элементы кресел-стульев, которые подвергаются воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), стойкие к воздействию этих жидкостей. Для изготовления кресел-стульев с санитарным оснащением применяют пожаробезопасные материалы. Если кресла-стулья с санитарным оснащением не являются стойкими к возгоранию, то информация изготовителя содержит описание мер предосторожности, необходимых для обеспечения безопасности пользователя и сопровождающего. Гарантийный срок не менее 12 месяцев | 94 333,33 | 30 | 2 829 999,90 |
| Итого: |  | 30 | 2 829 999,90 |

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 829 999 рублей 90 копеек.

4. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.

5. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «16» сентября 2024 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.

8. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

9. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ)

10. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП                                                               Н.С. Протопопова