Приложение № 3

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Объект закупки. Выполнение работ по обеспечению инвалидов косметическими оболочками на протезы верхних конечностей в 2022 году

| Наименование Изделия | Технические характеристики | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности должна изготавливаться из высокопрочного медицинского полимера с удлиненной манжеткой и фланцем. Косметическая оболочка по форме и цвету, косметике, рисунку ногтей и фаланг пальцев должны соответствовать сохранившейся кисти руки пользователя. | 24 |

- 3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

Место выполнения работ – Предоставить Получателям согласно реестру получателей Изделий право выбора места снятия мерок, примерки и получения Изделий:

## - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в пунктах выдачи Изделий, организованных Исполнителем.

- Срок выполнения работ – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем реестра получателей Изделия до 31 октября 2022 года.

- Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 ноября 2022 года. Окончание действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

4. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Изделия.

Изделия предназначены сугубо для воссоздания естественного внешнего вида и используются в тех случаях, когда форме, весу, удобству ношения и простоте применения искусственных конечностей отводится первостепенная роль, и Получатель не стремиться восполнить двигательные функции утраченных конечности.

Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к безопасности Изделий и работ

При использовании Изделия по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу Получателей при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления Изделия не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали Изделия при их нормальной эксплуатации. Все материалы должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), ударов или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

5. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Работы по обеспечению инвалидов Изделиями следует считать эффективно исполненными, если эстетические и функциональные потребности Получателя удовлетворены. Работы по обеспечению инвалидов Изделиями должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ (Изделия), выполненные в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания Изделия – не менее 1 (одного) месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя.