Приложение №1 к Извещению о проведении электронного аукциона

Техническое задание (описание объекта закупки)

на поставку телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами

для обеспечения инвалидов в 2022 году

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

1. Общие технические характеристики товара:

Телевизоры с телетекстом (далее – Товар) – носители видеоинформации с субтитрами для инвалидов (далее – Получатели) с нарушением слуховых функций.

Телевизоры представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» и должны соответствовать следующим требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. Функциональные и технические характеристики товара:

| Наименование товара/ КТРУ/ Код вида ТСР | Технические характеристики и комплектация товара | Количество товара, штук |
| --- | --- | --- |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см КТРУ: 26.40.20.122-00000001 18-01-01-1 | Телевизор мультисистемный жидкокристаллический с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, с пультом дистанционного управления, принимающий скрытые субтитры на русском языке. Технические характеристики: -экран телевизора диагональю не менее 54 см. и не более 66 см. -формат изображения должен быть не менее 16:9; -частота обновления не менее 50 Гц; -разрешение должно быть не менее 1366х768 пикселей; -контрастность должна быть не менее 1000:1 раз; -яркость должна быть не менее 200 кд/м2; -стереомощность звука не менее 6 Вт; -акустическая система – не менее 2 динамиков; -телетекст с памятью не менее 10 страниц; -наличие функции увеличения шрифта текста; -поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM; -количество принимаемых каналов не менее 30; -обязательный прием сигналов телетекста Первого канала и ТВЦ, «Культура», Россия 1; НТВ; Карусель; Матч!; 5 канал; -наличие входов HDMI, аудио/видеовход, -наличие встроенного тюнера формата DVB-T2, DVB-C для приема цифрового сигнала телевидения, встроенные датчики с поддержкой цифрового вещания. -режим звучания -наличие функции «таймера сна»; -защита от детей; - экранное меню на русском языке; - класс энергетической эффективности не ниже "A++" в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 33862-2016 "Энергетическая эффективность. Телевизоры. Показатели энергетической эффективности и методы определения" Телетекст по умолчанию должен работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке). Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен: -осуществлять прием телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию «Телетекст» в КГИ (кадровом гасящем импульсе); -обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст», в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения» Телевизор должен быть укомплектован инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 10 |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см 18-01-01-2 | Телевизор мультисистемный жидкокристаллический с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, с пультом дистанционного управления, принимающий скрытые субтитры на русском языке. Технические характеристики: -экран телевизора диагональю не менее 80 см. -формат изображения должен быть не менее 16:9; -частота обновления не менее 50 Гц; -разрешение должно быть не менее 1366х768 пикселей; -контрастность должна быть не менее 1000:1 раз; -яркость должна быть не менее 200 кд/м2; -стереомощность звука не менее 6 Вт; -акустическая система – не менее 2 динамиков; -телетекст с памятью не менее 10 страниц; -наличие функции увеличения шрифта текста; -поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM; -количество принимаемых каналов не менее 30; -обязательный прием сигналов телетекста Первого канала и ТВЦ, «Культура», Россия 1; НТВ; Карусель; Матч!; 5 канал; -наличие входов HDMI, аудио/видеовход, -наличие встроенного тюнера формата DVB-T2, DVB-C для приема цифрового сигнала телевидения, встроенные датчики с поддержкой цифрового вещания. -режим звучания -наличие функции «таймера сна»; -защита от детей; - экранное меню на русском языке; - класс энергетической эффективности не ниже "A++" в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 33862-2016 "Энергетическая эффективность. Телевизоры. Показатели энергетической эффективности и методы определения" Телетекст по умолчанию должен работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке). Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен: -осуществлять прием телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию «Телетекст» в КГИ (кадровом гасящем импульсе); -обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст», в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения» Телевизор должен быть укомплектован инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 90 |

3. Требования к качеству, безопасности и сроку службы товара:

На корпусе телевизоров не должно быть деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов, а также иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и другие), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров и при работе в условиях одной неисправностей.

Методы испытаний для определения характеристик энергетической эффективности установлены:

Национальными стандартами Российской Федерации:

- ГОСТ Р МЭК 62087-1-2017 "Аудио-, видеоаппаратура и связанное с ней оборудование. Определение потребления энергии. Часть 1. Общие положения";

- ГОСТ Р МЭК 62087-2-2017 "Аудио-, видеоаппаратура и связанное с ней оборудование. Определение потребления энергии. Часть 2. Сигналы и носители информации";

- ГОСТ Р МЭК 62087-3-2017 "Аудио-, видеоаппаратура и связанное с ней оборудование. Определение потребления энергии. Часть 3. Телевизионные приемники";

Межгосударственным стандартом ГОСТ IEC 62301-2016 "Электроприборы бытовые. Измерение потребляемой мощности в режиме ожидания".

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования указанным техническим средством реабилитации, утвержденного Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

При поставке товара наличие копий сертификатов соответствия требованиям по электробезопасности и электромагнитной совместимости, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

4. Требования к маркировке, упаковке товара:

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов.

На каждом телевизоре должен быть нанесен товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В течение указанных сроков поставщик обязан производить замену или ремонт Товара бесплатно.

Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).