# Техническое задание

на выполнение работ по индивидуальному изготовлению протеза верхних конечностей – протеза предплечья с микропроцессорным управлением в 2024 году

1. Требования к количеству.

Объем выполняемых работ: 1 изделие.

2. Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

техническим  и  функциональным характеристикам работ

2. Наименование работ

Работы по индивидуальному изготовлению протеза предусматривают следующее: снятие мерок; примерка и изготовление протеза, обучение пользованию изделием, последующая выдача.

3. Качество работ

Изделие должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Изделие должно быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Материалы, применяемые при изготовлении изделия не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей Получателя и должны быть разрешены к применению в протезно-ортопедических изделиях органами Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

Изделие не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

4. Требования к упаковке и маркировке Изделия

Упаковка изделия обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным в 2024 году, не иметь восстановленных элементов. Упаковка обеспечивает сохранность изделия при его транспортировке и хранении. Декларации о соответствии на изделие предоставляется (при наличии).

5. Технические и функциональные характеристики

| № п/п | Наименование изделия (согласно Приказу Минтруда и соцзащиты РФ № 86н от 13.02.2018 г), страна происхождения | Полное наименование изделия, предусмотренное маркировкой, и (или) шифр изделия (при наличии) | Единица измерения | Описание изделия в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Соответствие ГОСТам, стандартам | Гарантийный срок | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением | 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением | шт. | Назначение: Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия на основании предоставленной индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида: 1.1.Уровень ампутации: 1.1.1 нижняя треть предплечья. 1.2 Объем ампутации, отсутствующий сегмент: 1.2.1 кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья; 1.3 Состояние культи: 1.3.1 функциональная; 1.4. протезирование; 1.4.2 повторное. 2 Приемная гильза: 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приемная гильза. 3. Вкладные элементы: 3.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1. вкладные элементы; 3.2. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 3.2.1. вкладная гильза из силикона. 4 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением: 4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1. искусственная кисть с микропроцессорным управлением. 4.2. Функциональные особенности: 4.2.6. кисть с 23 -мя видами схвата, активными сгибанием/разгибанием и отведением /приведением большого пальца, флексией, на доминантную конечность; 4.3. Комплектность: 4.3.1. искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки; 4.4 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.4.1. пыле и влагозащищенность; 4.4.2. виброустойчивость. 5 Лучезапястный узел: 5.1. наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 лучезапястный узел; 5.2. Функциональные особенности: 5.2.1 лучезапястный узел с активной ротацией. 6. Крепление. 6.1. наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 крепление; 6.2. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.1. анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). Косметическая оболочка: наличие. Комплектуется по выбору пациента чехлом хлопчатобумажным; силиконовым. Тип изделия по уровню ампутации: протез предплечья. Тип изделия по назначению: с микропроцессорным управлением, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. | не менее 36 месяцев | 1 |
|  | Итого: | х | х | х | х |  | 1 |