Приложение № 1

Утверждаю

Начальника отдела социальных программ

ОСФР по Республике Тыва

____________Ч.К. Хертек

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

| п/п | Наименование товара, номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование согласно приказа Минтруда России 86н | Кол- во | Единица измерения | Функциональные и технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 1 | шт. | • Постоянная гильза индивидуальная жесткая, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза из силикона. • Пробная гильза из листового термопласта. • Крепление протеза бандажное с использованием вакуумного клапана. • Коленный модуль механический или коленный модуль механический с функцией замка для 1-4 уровня активности • Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. • Облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки – чулки косметические ортопедические. • Тип протеза по назначению: постоянный. • Все несущие модули протеза рассчитаны на вес инвалида до 100 кг • Уровень активности: 1-2 • Протезирование: Первичное |
| 2 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 2 | Шт. | • Постоянная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Гильза: жесткая или комбинированная (несущая гильза жесткая внутренняя - полужесткая) • Пробная гильза из листового термопласта. • В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые с использованием замка в качестве крепления при использовании жесткой гильзы. При комбинированной гильзе возможно использование бандажного крепления и вкладной гильзы из силикона. • Конструкция позволяет использовать коленные модули и стопы с разными функциональными качествами в зависимости от потребности пациента. • Коленный модуль механический или коленный модуль механический с функцией замка для 1-4 уровня активности. • Надколенный поворотный адаптер позволяет вращать протез по своей оси, обеспечивая удобство при хождении, обувании или других видах деятельности • Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. • Облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки – чулки косметические ортопедические. • Тип протеза по назначению: постоянный. • Все несущие модули протеза рассчитаны на вес инвалида до 100 кг • Уровень активности: 1-2 • Протезирование: Первичное |
| 3 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 2 | Шт. | • Постоянная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида комбинированная, несущий элемент изготавливается из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, внутренняя – полужесткая) • Пробная гильза из листового термопласта. • Вкладной элемент - гильза из силикона. • Крепление протеза осуществляется за счет бандажи (индивидуального изготовления) с использованием кожаных полуфабрикатов • Конструкция позволяет использовать коленные модули и стопы с разными функциональными качествами в зависимости от потребности пациента. • Многоосный коленный шарнир с пневматическим управлением фазой переноса, в некоторых модулях предусмотрена раздельная регулировка сопротивлений сгибания и разгибания фазы переноса. Или модульный коленный шарнир с тормозным механизмом, одноосный, с пневматическим управлением фазой переноса. • Стопа шарнирная полиуретановая монолитная с регулировочно-соединительным устройством. • Облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки – чулки косметические ортопедические. • Тип протеза по назначению: постоянный. • Все несущие модули протеза рассчитаны на вес инвалида до 100 кг • Уровень активности: 1-2 • Протезирование: Первичное |
| 4 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 2 | Шт. | • Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного полимера. • Пробная гильза из листового термопласта. • Крепление протеза осуществляется с помощью вакуумного клапана или бандажа (по потребности пациента) • Коленный шарнир механический водостойкий для 1-4 уровня активности, отличается небольшими размерами, легким весом. • Стопа бесшарнирная водостойкая. Подошва стопы имеет волнистый профиль. Закладной элемент стопы изготовлен из угленаполненного полиамида. • Все модули, применяемые при изготовлении протеза являются водостойкими. • Косметическая оболочка (облицовка) – жесткая, влагостойкая. • Все несущие модули протеза рассчитаны на вес инвалида до 100 кг. • Тип протеза: для принятия водных процедур, не предназначен для повседневной носки. • Уровень активности: 1-2 • Протезирование: Первичное |
| 5 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 2 | Шт. | • Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Пробная гильза из листового термопласта. • Крепление протеза с применением силиконового чехла с замковой системой. • Коленный шарнир механический водостойкий для 1-4 уровня активности, отличается небольшими размерами, легким весом. • Стопа бесшарнирная водостойкая. Подошва стопы имеет волнистый профиль. Закладной элемент стопы изготовлен из угленаполненного полиамида. • Косметическая оболочка (облицовка) – жесткая, влагостойкая. • Все несущие модули протеза рассчитаны на вес инвалида до 100 кг. • Тип протеза: для принятия водных процедур, не предназначен для повседневной носки. • Уровень активности: 1-2 • Протезирование: Первичное |
| 6 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 3 | Шт. | • Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного полимера. • Пробная гильза из листового термопласта. • Крепление протеза осуществляется с помощью вакуумного клапана или бандажа (по потребности пациента) • Коленный шарнир механический водостойкий для 1-4 уровня активности, отличается небольшими размерами, легким весом. • Стопа бесшарнирная водостойкая. Подошва стопы имеет волнистый профиль. Закладной элемент стопы изготовлен из угленаполненного полиамида. • Все модули, применяемые при изготовлении протеза являются водостойкими. • Все несущие модули протеза рассчитаны на вес инвалида до 100 кг. • Тип протеза: для принятия водных процедур, не предназначен для повседневной носки. • Уровень активности: 1-2 • Протезирование: Первичное |
|  | ИТОГО: | 12 | Шт. |  |

Наименование работ

Протез нижней конечности – протезно-ортопедическое изделие, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работ по изготовлению протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно-ортопедического изделия.

Требования к качеству работ:

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

В соответствии с «ГОСТ Р 59542-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности» исполнитель в ходе выполнения работ по протезированию нижних конечностей должен обучить получателя пользованию протезом. Обучение пользованию протезом нижней конечности должно быть направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам:

Выполняемые работы по изготовлению протеза нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентом, имеющим нарушения и дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижней конечности с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности, выполняется по индивидуальным параметрам получателя.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствии со стандартом ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», а именно:

- протез нижней конечности – не менее 24 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Требования к результатам работ:

Работы по изготовлению протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены опорные и двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место выполнения работ должно быть: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия гражданину производится в пункте приема граждан, открытого на территории Республики Тыва, в г. Кызыле. Пункт приема должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия.

Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ и выдачи изделия в течении 45 календарных дней с даты получения именного направления от Получателя, но не позднее 01 августа 2024 года. Срок действия контракта до 31 августа 2024 года.

Исполнитель: ______________Санчы А.М.