ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2022 году

- Максимальное значение цены контракта, Начальная сумма цен единиц работы:

Максимальное значение цены контракта – 1 490 000,00 рублей (один миллион четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек).

Начальная сумма цен единиц работы – 92 018,95 рублей (девяносто две тысячи восемнадцать рублей 95 копеек).

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работы, исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке

В цену единицы работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Инвалидов Работам, содержащихся в программе реабилитации, доставке результата Работ Инвалиду по месту жительства, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

- Описание объекта закупки (характеристика работ), объем выполняемых работ:

Объем, подлежащих выполнению работ, определить невозможно

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящего конкурса, в порядке и в сроки, установленные в настоящем Техническом задании.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного конкурса.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

| № п/п | Наименование Изделий | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Единица измерения | Начальная цена единицы работы (единицы изделия – результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-01-02 | Протез, замещающий кисть или часть кисти при сохранившихся от одного до четырех пальцев, основной составной частью которого является искусственная кисть. Изготавливается по обмеру с сохранной конечности. Кисть косметическая из термопластичного полимера; Отсутствует: локоть-предплечье, распределенная система управления, приспособление, гильза, оболочка, модуль при вычленении. Косметический протез подбирается в цвет, максимально приближенный к цвету сохранившейся конечности. Внутреннее заполнение - вспененный полиуритан. Крепление индивидуальное (при необходимости). | штука | 10 106,28 |
| 2 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-02-01 | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. система управления: сохранившейся рукой или противоупором; дополнительная распределительная система управления отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: кожа юфть шорно-седельная; комплект металлических шин с приемником для рабочих насадок. Крепление индивидуальное: ремни с пряжками, лент-липучка, блочки со шнурком, кожаная манжета. Комплект рабочих насадок на выбор получателя, но не мене 5-ти. Чехол - наличие. | штука | 38 150,40 |
| 3 | Протез предплечья рабочий (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-02-02 | Протез предплечья, рабочий. система управления: сохранившейся рукой или противоупором; дополнительная распределительная система управления отсутствует; оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: листовой полиэтилен высокого давления; комплект металлических шин с приемником для рабочих насадок. Крепление индивидуальное: за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Комплект рабочих насадок на выбор получателя, но не менее 5-ти. Чехлы хлопчатобумажные не менее 2 шт. – наличие обязательно. | штука | 43 762,27 |
| Начальная сумма цен единиц работы: | 92 018,95 |

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 4.4.1, п. 5.1, п. 5.2). Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п. 5.2.5., п. 5.3.2., п. 5.3.6., п. 5.3.7., п. 5.4.2., п. 5.4.3., п. 5.5.6., п. 5.5.7., п. 5.6.6).

Изготовитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к транспортированию, хранению и маркировке и упаковке

Комплектность, маркировка и упаковка протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п. 5.7., п. 5.8).

Маркировка, упаковка протеза кисти рабочего, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти; протеза предплечья рабочего должны осуществляться в соответствии с требованиями: до 01.12.2021 г. - ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4.), после 01.12.2021 г. - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4.).

Транспортирование и хранение протезов верхних конечностей должны осуществляться в соответствии с требованиями: до 01.12.2021 г. - ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4.), после 01.12.2021 г. - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4.).

Примечание: Если заменен ссылочный стандарт, на который дана ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Функциональные и качественные характеристики готового изделия должны обеспечивать Инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет для протезов верхних конечностей:

- протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти – не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- протез предплечья рабочий - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна на:

- протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти – 3 (три) месяца с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - 2 (два) года (для детей инвалидов - 1 (один) год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- протез предплечья рабочий - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 (пятнадцати) дней с момента обращения Инвалидов к Исполнителю.

- Срок выполнения работ: С даты заключения государственного контракта по 31.08.2022 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных звонков.

При изготовлении Изделий Исполнитель не должен нарушать права третьих лиц (Получателей).

- Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей (далее так же – ПОИ) для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2022 году производится по направлениям Заказчика, выданным Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ.

- фиксировать факт отказа получателя  от получения ПОИ.