Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (протез бедра модульный  с микропроцессорным управлением) ,для обеспечения инвалида в 2023г.                          Срок изготовления изделия: Втечении 60 дней со дня выдачи направления на протезирование.

Место выполнения работ - Исполнитель обязан осуществить снятие мерок,примерку и выдачу готового изделия в специализированных помещениях на территории Республики Дагестан по месту нахождения   инвалида.

Общие требования к качеству и количеству Товара

Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению Получателей  -  выполнение работ по обеспечению инвалида  протезами нижних конечностей.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  протезы ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Срок службы на протезно-ортопидические изделия должен быть установлен в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021г. №107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно- ортопидическими изделиями».

Изделия протезно – ортопидические должны соответствовать Государственному Стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнидеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Работы (комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно – двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей с помощью протезов), проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничениий жизнидеятельности; сохранение индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функционально-косметических способностей.

Работы по изготовлению протезно-ортопидических изделий должны производится с учетом медицинских показаний Получателей.

Выполнение работ предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопидических изделий за счет Исполнителя.

Результаты работ

Работы по обеспечению протезом нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезом выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не препятствуют ношению верхней одежды.

Упаковка, гарантии

Упаковка протеза обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Протез отвечает требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных

гарантий качества выполнения работ.

Срок эксплуатации протеза регламентируется приказом Министерства Труда и Социальной Защиты РФ от 5марта 2021г.107 Н

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет 12 месяцев

| Наименование вида тср по квассификатору | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик Кол-во | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-07-12 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением . | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида. Материал постоянной гильзы:литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол ,гильза карбоновая .Вкладная гильза из эластичного пластика .Две пробные гильзы. Материал пробной гильзы-термопластик. Применяется вкладной силиконовый чехол в количестве четырех штук на весь срок эксплуатации .Крепление силиконового лайнера к протезу вакуумное с использованием одинарной вакуумной мембраны . Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления ,обеспечивающий более безопасную ,по отношению к аналогам,физиологическую ходьбу по любой поверхности ,с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скоростью и условия ходьбы пациента ,с режимом дающим возможность пациентам подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным шагом , с режимом полной фиксации под любим углом. Стопа из углепластика с расщепленной носочной частью ,с отведенным первым пальцем ,с взаимозаменяемыми пяточными клиньями ,позволяющие настроить плавность переката под конкретного пользователя .Дренажные отверстия в косметической облицовке .Защищена от пресной ,соленой и хлорированной воды и имеет каналы для стока воды на соединительном адаптере и дренажные отверстия в косметической оболочке . Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства ,обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы .Полуфабрикаты -титан на нагрузку до 125кг. Набор чехлов (2 шт.). | 1шт. |