##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| Описание | Средняя цена единицы Изделий (руб., коп.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарата на голеностопный сустав из полиэтилена, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | Качество изделия подтверждается декларацией о соответствии или сертификатом (при наличии). Выполнение работ по изготовлению аппаратов ортопедических должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению аппаратов ортопедических должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Аппараты ортопедические должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности. Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Аппараты ортопедические несут фиксирующую, функциональную лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности. Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления аппаратов ортопедических должны изготавливаться при наличии деклараций о соответствии. Упаковка аппаратов ортопедических должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. | 25 500,00 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети) |
| Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение-постоянное. |  | 43 933,33 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети) |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, термопласт, узлы(модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение-постоянное. |  | 23 200,00 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы или термопластичные материалы, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку или по обмерам, назначение-постоянное, лечебно-профилактическое. |  | 24 333,33 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети) |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  | 98 666,67 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети) |
| Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом или корсетом тазобедренными шарнирами; фиксирующий; гильзы из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), со смягчающим вкладышем из вспененного упругого материала (при необходимости); голеностопные, коленные и тазобедренные шины с шарнирами. Коленные шарниры замковые или беззамковые (в зависимости от медицинских показаний для конкретного получателя). Изготавливается с учетом индивидуальных размеров и веса получателя. Тип назначения: постоянный. |  | 78 500,00 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети) |
| Сумма цен, указанных за единицу Изделия | 294 133,33 | х |

Объем закупки: В соответствии с ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ объем закупки, то есть количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ и оказанию услуг невозможно определить.

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги на выполнение по изготовлению аппаратов ортопедических в пользу граждан в целях их социального обеспечения составляет 294 133 (Двести девяносто четыре тысячи  сто тридцать три) рублей 33 копейки.

Максимальное значение цены контракта: 2 980 666 (Два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 69 копеек.

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 18 октября 2024 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 18 октября 2024 года.