Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2022 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) | Кол-во (шт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| 1 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная, (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 5 |
|  |  |  | Рама кресла-коляски | изготовлена из высокопрочных сплавов, складывается в одной плоскости |  |  |
|  |  |  |  | имеет фиксатор в сложенном виде |  |  |
|  |  |  | Обивка кресла-коляски | изготовлена из непромокаемого и негорючего материала |  |  |
|  |  |  | Спинка кресла-коляски | регулируется по углу наклона | не менее чем в 5 положениях |  |
|  |  |  | Колеса кресла-коляски | диаметр 250мм | литые или пневматические |  |
|  |  |  | Подножка | регулируется по высоте |  |  |
|  |  |  |  | регулируется по углу наклона | не менее чем на 90 градусов |  |
|  |  |  | Ремень для фиксации стоп | наличие |  |  |
|  |  |  | Ручка-поручень кресло-коляски | наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазара между ног | наличие | валик или ремень |  |
|  |  |  | Ремень безопасности | наличие |  |  |
|  |  |  | Рост пользователей кресла-коляски |  | не менее чем от 110см и не более чем до 150см |  |
|  |  |  | Ширина сидения ** |  | не менее чем от 34см и не более чем до 42см, поставляется не менее чем в 2 типоразмерах |  |
|  |  |  | Масса кресла-коляски |  | не более 17,5кг |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 2 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная, (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 15 |
|  |  |  | Рама кресла-коляски | изготовлена из высокопрочных сплавов, складывается в одной плоскости |  |  |
|  |  |  |  | имеет фиксатор в сложенном виде |  |  |
|  |  |  | Обивка кресла-коляски | изготовлена из непромокаемого и негорючего материала |  |  |
|  |  |  | Спинка кресла-коляски | регулируется по углу наклона | не менее чем в 5 положениях |  |
|  |  |  | Колеса кресла-коляски | диаметр 250мм | литые или пневматические |  |
|  |  |  | Подножка | регулируется по высоте |  |  |
|  |  |  |  | регулируется по углу наклона | не менее чем на 90 градусов |  |
|  |  |  | Ремень для фиксации стоп | наличие |  |  |
|  |  |  | Ручка-поручень кресло-коляски | наличие |  |  |
|  |  |  | Подголовник | с возможностью регулировки под рост пользователя |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазара между ног | наличие | валик или ремень |  |
|  |  |  | Ремень безопасности | наличие |  |  |
|  |  |  | Рост пользователей кресла-коляски |  | не менее чем от 110см и не более чем до 150см |  |
|  |  |  | Ширина сидения ** |  | не менее чем от 34см и не более чем до 42см, поставляется не менее чем в 2 типоразмерах |  |
|  |  |  | Масса кресла-коляски |  | не более 17,5кг |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| ИТОГО | 20 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет на кресло-коляску с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочную (для инвалидов и детей – инвалидов) – 4 года.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».

Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны быть устойчивыми к санитарно-гигиенической обработке и очистке.

Методы очистки и соответствующие чистящие материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в технической и эксплуатационной документации изготовителя.

Все устройства поддержания тела, которые поставляют как составную часть кресла-коляски или его системы сиденья, должны быть стойкими к возгоранию в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Резьбовые соединения должны быть доступными для регулирования.

Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются.

Элементы конструкции кресел-колясок, имеющие непосредственный (опосредованный) контакт с кожей пользователя или сопровождающего (рукоятки, подлокотники, подголовники), должны быть устойчивыми к воздействию пота.

Элементы конструкции кресел-колясок, имеющие контакт с нижней частью тела пользователя, должны быть устойчивыми к воздействию мочи.

Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресел-колясок должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические  требования и обозначения» и ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования».

На каждое кресло-коляску должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и адрес (с указанием страны) изготовителя кресла-коляски;

- наименование изделия;

- условное обозначение вида (типа, модели) кресла-коляски по системе обозначений изготовителя;

- обозначение настоящего стандарта или технической документации на кресло-коляску;

- серийный номер кресла-коляски;

- дату изготовления кресла-коляски (минимум - год, месяц);

- ограничения использования (максимальную массу пользователя);

- информацию о подтверждении соответствия (знак обращения на рынке) в законодательно регулируемой сфере;

- другие данные, определенные производителем кресла-коляски.

Упаковка должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет  24 месяца.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 12 декабря 2022 года.

Место поставки Товара: предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1. Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"

# Footnotes

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.