Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие.

КОЗ: 01.28.23.01.04: Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП.

КТРУ не применяется в связи с несоответствием наименования изделия классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н. по позициям.

| № п/п | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Код по КОЗ | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | 01.28.23.01.04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Рама кресло-стула должна быть изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку, обтекаемой формы, без острых углов. Кресло-стул должен быть оснащен мягким сиденьем, со съемным судном с крышкой. Судно и сиденье должны быть изготовлены из легко моющегося материала. Кресло-стул должен быть оборудован: - четырьмя колесами, два задних колеса должны иметь индивидуальный тормоз; - устройством для фиксации (поддержки) головы; - устройством для фиксации (поддержки) тела; -съемными, регулируемыми по высоте поручнями/подлокотниками. Ширина сидения должна быть: 30 см, 35 см, 40 см, 45 см, 50 см. (не менее 5-ти типоразмеров, по заявке Заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Грузоподъемность – не менее 125 кг. Маркировка кресел-стульев должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - дату изготовления (год, месяц). Кресло-стул должен иметь руководство по эксплуатации. | 20 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями инвалидов.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара

Конструкция кресло-стула должна обеспечивать комфортное положение пользователя.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-стульев при их нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресла-стулья должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с положениями действующего законодательства. Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения, декларации и (или) сертификата соответствия на товар (при наличии), инструкции (паспорта) на русском языке.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресло-стульев, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресла-стула в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресел-стульев Поставщик обязан разъяснить Получателям условия и требования к эксплуатации изделий, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделий, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-стуле, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-стульев.