Технические требования

Выполнение работ по обеспечению в 2023 году застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве протезами нижних конечностей

Наименование выполняемых работ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве протезами нижних конечностей включают индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерку и изготовление протезов нижних конечностей; выдачу протезов.

Требования к качественным характеристикам и безопасности изделия

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» в части надежности, стойкости к внешним воздействиям и живучести, комплектности (раздел 6,7, 10).

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должна вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Протезы должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические комплектующие протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Технические требования протеза нижней конечности должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 9).

При исполнении государственного контракта также предоставляются сертификаты (декларации) соответствия на протезно-ортопедические изделия при их наличии.

Требования к маркировке, упаковке изделия

Маркировка, упаковка протеза нижней конечности должна соответствовать ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 11, 12).

Требования к комплектации Изделия

Протез должен комплектоваться всеми необходимыми комплектующими и сопутствующими изделиями на весь срок службы протеза, в том числе чехлами.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества выполнения работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю и составляет 24 месяца (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации заказчика).

В течении этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Получателю одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Требования к месту и срокам выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя).

Работы по обеспечению Получателя изделием в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки изделия и выдачи готового изделия могут выполняться Исполнителем (Соисполнителем) по месту жительства (нахождения) Получателя в Оренбургской области.

Выполнение работ осуществляется в течение 45 (календарных) дней с момента обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком по 30.06.2023 года.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Используемые показатели, требования и терминология приведена в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Наименование объекта закупки в соответствии с КТРУ и КОД/ОКПД 2 | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный комбинированный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластик. Крепление протеза: бандажом с неопреновой фиксирующей лентой, выпускной вакуумный клапан. Регулировочно-соединительный узел поворотный. Стопа энергосберегающая углепластиковая с разделённым мыском и с пружинным элементом, а также с мягким и жёстким пяточными клиньями. Модульный коленный шарнир, одноосный с ротационной гидравликой, материал алюминий. Все комплектующие должны быть рассчитаны на вес инвалида не менее 150 кг. Протез соответствует 3 уровню активности. Тип протеза: постоянный. | 1 |
| Протез бедра для купания 8-07-05 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания, специальный. Приемная гильза должна быть индивидуальной (одна пробная гильза. Примерочная приемная гильза из термоформуемого прозрачного сополимера полиэтилена. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, с вкладным элементом из силикона. Крепление протеза должно быть замковое с использованием силиконового лайнера и эластичного бандажа. Коленный узел моноцентрический с гидравлическим управлением фазой переноса, водостойкий. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида, водостойкие. Стопа должна быть водостойкой, с возможностью передвижения по мокрой поверхности. Несущие модули должны быть рассчитаны на вес инвалида не менее 150 кг, влагостойкие - титан. | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 2 |