| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка опор с целью обеспечения детей-инвалидов |
| Срок и место поставки | В течение 5 календарных дней с даты подписания контракта, в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г. Саратове, должно находиться 100 процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным контрактом. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара при помощи электронной почты. Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставщик обязан предоставить Получателям, согласно реестру получателей Товара, в пределах Саратовской области, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |
| Порядок поставки | Поставщик осуществляет поставку Товара Получателям только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки Товара. Получателям предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения товара с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию в течение 3 рабочих дней с момента запроса. При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики | Кол-во, шт. |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для позиционной терапии детей-инвалидов (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации. Опора для сидения должна менять угол наклона спинки и сидения в зависимости от потребности получателя. Опора для сидения должна создавать правильное симметричное положение и удерживать равновесие в положении сидя без излишнего мышечного напряжения. Опора должна быть снабжена регулируемыми подлокотниками. Опора должна быть снабжена подголовником. Опора должна быть снабжена съемным столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Спинка сидения опоры должна быть оснащена мягкой подушкой. Сидение опоры должно быть оснащено мягкой подушкой. Угол между сидением и подножкой должен меняться в зависимости от потребности получателя. Опора должна быть оборудована колесами с фиксацией (тормозами), для легкого перемещения. Подножка для крепления стоп должна регулироваться по высоте и углу наклона. Опора должна быть снабжена специальными регулируемыми креплениями, которые способствуют правильному положению тела. Мягкие элементы должны быть изготовлены из безопасных материалов. Опора должна быть выполнена из дерева. Размеры опор должны подходить для обеспечения детей в возрасте до 18 лет. Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. В комплект входят: - опора; - паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. Должно быть предусмотрено не менее 3 типоразмеров опор. | 32 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна помогать создавать фиксацию в правильном вертикальном положении ребенка со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в 3-х направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Опора должна быть снабжена регулируемыми креплениями для стоп (подпяточники), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч», для удержания стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Размеры опор должны подходить для обеспечения детей в возрасте до 18 лет. Поставщик осуществляет подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. В комплект входит: - опора; - паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. Должно быть предусмотрено не менее 3 типоразмеров опор. | 33 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания помогает отработать правильный стереотип рецепроктного движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребенка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Опора для ползания должна соответствовать следующим требованиям: - высота крепления над полом должна регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно двигались и разгибались; - длина опоры не менее 45 см и не более 65 см; - ширина опоры не менее 45 см и не более 60 см; - рама опоры на четырех колесиках | 4 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемые Товары должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. |

Требования к качеству товара

Опоры для детей-инвалидов должны соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания».

Требования к техническим характеристикам

Опоры предназначены для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП. Они должны вырабатывать у ребенка навыки правильного положения тела, развивать его опорно-двигательный аппарат, способствовать скоординированной работе центральной нервной системы, регулировать процессы возбуждения и торможения.

Опоры должны быть изготовлены из высококачественных материалов с противоаллергическим покрытием, стойким к воздействию моющих средств. Покрытие не допускает возникновение на коже раздражений, тело ребенка может спокойно дышать, исключается появление опрелостей, что подтверждается документами, выданными уполномоченными органами.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Поставляемые изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Сроки предоставления гарантии качества

- Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей.

При передаче получателям, Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.