Приложение № 1

к Извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| Описание | Единица измерения | Кол-во | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |  |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу шинно-кожаный, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, кожа, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | Изделия должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Качество изделия должно подтверждаться декларацией о соответствии или сертификатом (при наличии). Выполнение работ по изготовлению аппаратов ортопедических должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению аппаратов ортопедических должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Аппараты ортопедические должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности. Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Аппараты ортопедические несут фиксирующую, функциональную лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности. Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления аппаратов ортопедических должны изготавливаться при наличии деклараций о соответствии. Упаковка аппаратов ортопедических должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. | шт. | 4 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети) |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  | шт. | 3 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу из углепластика, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, углепластик, термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу и т.д.), изготовление по обмерам и по слепку, назначение - постоянное |  | шт. | 15 | Не менее 7 (взрослые) и 4 (дети) |
| Итого: |  | х | х | 22 | х |

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 18 ноября 2022 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 18 ноября 2022 года.