Приложение № 1   к извещению об осуществлении                                                                                  закупки  на выполнение работ, не требующих стационарных

условий, по обеспечению инвалидов и отдельных  категорий

граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

Количество: 44 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 12 467 253,31  руб.

Идентификационный код закупки 221100102181610010100101050013250323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная, покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление наколенником. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
| 2 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем8стабилизации в количестве 2-х штук. Стопа с высокой степень9 энергосбережения. Постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 4 |
| 3 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации. Крепление наколенником. | 8 |
| 4 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный; облицовка мягкая Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; коленный шарнир с ручным замком полицентрический; тип протеза по назначению: постоянный в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 4 |
| 5 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Две сменных гильзы (приемная и вкладная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы. Крепление протеза поясное. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; коленный модуль с ручным замком полицентрический; тип протеза: любой, по назначению; в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 7 |
| 6 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 2 |
| 7 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный модуль полицентрической с пневматическим управлением фазой переноса. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 2 |
| 8 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая, косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный модуль с тормозным механизмом, одноосный с толкателем. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 2 |
| 9 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В качестве вкладного элемента применяется чехол с вакуумным клапаном. Система голень-стопа аквалимб, коленный модуль полицентрический. | 14 |
|  |  | ИТОГО | 44 |

*Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - не менее 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление Изделий – по месту нахождения Исполнителя

Условия и сроки выполнения работ: В течение 50 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 55 календарных дней с даты получения разнарядки Заказчика и не позднее 15 декабря 2022 года (включительно).

Срок действия Контракта: до 23.12.2022 года.

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние