Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий,

по обеспечению инвалида протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

Количество: 2 шт.

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 030 000,00

Идентификационный код закупки 221100102181610010100100910013250323

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приемная гильза по гипсовому позитиву из акриловых смол холодного отверждения. Одноосный тазобедренный шарнир со встроенным разгибателем, материал – титан. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Коленный шарнир полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса и функцией контролируемого подгибания колена при наступании на пятку, материал – алюминий. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения, гасит ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весу пациента. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. | 1 |
| 2 | Протез бедра для купания | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку из литьевых смол холодного отвержения. Вакуумный клапан. Коленный модуль с гидравлическим управлением фазой переноса и фиксатором, с независимой регулировкой фаз сгибания и разгибания, влагозащищенный. Стопа бесшарнирная с решетчатым профилем и отведенным большим пальцем, обладает очень хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью, влагозащищенная. Регулировочно - соединительные устройства и модули соответствуют весу пациента, влагозащищенные. | 1 |
|  | Итого: |  | 2 |

*Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалида в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - не менее 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 50 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 02.09.2022.

Срок действия Контракта: до 30.09.2022 года.