Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Поставка в 2022 году легковых автомобилей, оборудованных устройствами ручного управления (адаптированными органами управления), предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания

Требования к техническим характеристикам товара приведены в таблице:

| Наименование товара | Количество - 4 шт. |
| --- | --- |
| Автомобиль легковой КТРУ № 29.10.20.000-00000012 |  |
| Наименование характеристик | Значение характеристики |
| Количество посадочных мест | 5 шт. |
| Тип привода | Моноприводный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Рабочий объем двигателя | > 1500 и ≤ 2000 см3 |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением* |
| Тормозные механизмы передние | Дисковые |
| Тормозные механизмы задние | Барабанные |
| Экологический класс | 5 |
| Комплектация транспортного средства | Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система; Комплект зимних шин |
| Размер колесных дисков | 14 Дюймов |

* - Допускается поставка автомобиля с Типом коробки передач: автоматическая, роботизированная, вариатор.

| Наименование товара | Количество - 2 шт. |
| --- | --- |
| Автомобиль легковой КТРУ № 29.10.20.000-00000012 |  |
| Наименование характеристик | Значение характеристики |
| Количество посадочных мест | 5 шт. |
| Тип привода | Моноприводный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Рабочий объем двигателя | > 1500 и ≤ 2000 см3 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Тормозные механизмы передние | Дисковые |
| Тормозные механизмы задние | Барабанные |
| Экологический класс | 5 |
| Комплектация транспортного средства | Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система; Комплект зимних шин |
| Размер колесных дисков | 14 Дюймов |

2. Требования к порядку поставки товара

Срок поставки товара на склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Нижнего Новгорода не позднее 18.04.2022.

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, 2022 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций нижних конечностей (правой ноги; левой ноги; обеих ног) должны быть оборудованы устройством ручного управления (адаптированными органами управления).

Специальные устройства ручного управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные устройства ручного управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны иметь электронные паспорта транспортного средства.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Автомобиль должен передаваться Получателю на установленных автомобильных зимних шипованных шинах.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

•	 гарантийный талон на автомобиль;

•	выписка из электронного паспорта транспортного средства;

•	сервисная книжка;

•	руководство по эксплуатации автомобиля;

•	договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

•	копия одобрения типа транспортного средства;

•	 копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

•	другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Нижнего Новгорода, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта (и документа, подтверждающего полномочия законного представителя Получателя) и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Основанием для обеспечения автомобилем застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, является Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

3. Требования к гарантийному сроку:

Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км. (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.