Описание объекта закупки

техническое задание к проведению открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ на изготовление протезно-ортопедических изделий – обуви ортопедической для обеспечения инвалидов в 2023 году.

| № п/п | Наименование товара, | Функциональные, технические и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна быть представлена в различных моделях, предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Материал верха должна быть натуральная кожа. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов, в соответствии с параметрами искусственной стопы протеза. Индивидуальный подбор по обмерам, исходя из медицинских показаний и потребности получателей. |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки должна быть предназначена для инвалидов пользующихся аппаратами нижних конечностей. Материал верха должна быть натуральная кожа. Подкладка: кожа и/или текстиль. Обувь изготавливается различных моделей, видов и конструкций по индивидуальным медицинским заказам, по индивидуальным размерам, с подгонкой колодок с учетом деформации стопы и конструкции аппарата. |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке должна быть предназначена для инвалидов пользующихся аппаратами нижних конечностей. Материал верха должен быть натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех и/или искусственный мех, и/или шерсть. Обувь изготавливается различных моделей, видов и конструкций по индивидуальным медицинским заказам, по индивидуальным размерам, с подгонкой колодок с учетом деформации стопы и конструкции аппарата. |
| 4 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки предназначена пациентам с незначительно выраженными статодинамическими нарушениями стоп без анатомических изменений. Малосложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать специальные ортопедические детали: выкладку свода (сводов), супинатор, пронатор, каблук особой формы (с продленной фронтальной поверхностью). Мужская и женская, в зависимости от потребности. |
| 5 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке предназначена пациентам с незначительно выраженными статодинамическими нарушениями стоп без анатомических изменений. Малосложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать специальные ортопедические детали: выкладку свода (сводов), супинатор, пронатор, каблук особой формы (с продленной фронтальной поверхностью). Мужская и женская, в зависимости от потребности. |
| 6 | Вкладной башмачок | Башмачок вкладной должен служить для восстановления, компенсации статодинамической функции стопы (определяется по каждому инвалиду индивидуально в зависимости от показаний). Башмачок вкладной должен быть с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция должна учитывать анатомно-функциональные особенности получателя. |
| Общая стоимость единиц изделий |

Максимальное значение цены контракта – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей  00 копеек.

Требования к качеству работ

Работы включают в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и  изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования  деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 54407-2020. «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортопедической обуви к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к срокам и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет 50 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.