Приложение № 1 Описание объекта закупки

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/ктру | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-01-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для профилактики возникновения пролежней при длительном нахождении инвалида в положении лежа. Матрац противопролежневый полиуретановый должен обеспечивать больному равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела. Матрац должен быть выполнен из специального вязко-эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы, чувствительного к температуре и форме тела. На верхней стороне матраца должны быть выполнены фигурные насечки (квадратной формы), обеспечивающие надлежащую циркуляцию воздуха. Матрац должен состоять из трех формообразующих цельнолитых секций. Размер изделия не менее 1800 х 800 х 70 мм не более 2200 х 900 х 80 мм (указать конкретное значение каждого параметра). Допустимая нагрузка: не менее 120 кг (указать конкретное значение). Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, выполненным из хлопчатобумажной ткани на трикотажной основе с замком типа «молния». Чехол должен подходить для многократной санитарной обработки. В комплект поставки должны входить: - матрац противопролежневый; - съемный чехол; - паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190 | шт | 151 |
| 2 | 10-01-02 | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Противопролежневый матрац гелевый (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н) Противопролежневый матрац гелевый должен быть предназначен для больных с нарушением функций опорнодвигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Матрац противопролежневый должен состоять из трех формообразующих цельнолитых секций, изготовленных с применением натурального латекса и комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Наполняемость внутреннего объема – гель. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет гелевых накладок находящиеся на поверхности матраца, гелевые накладки впаянные (не имеют вклеенных элементов) в формообразующие подушки, которые запоминают форму под действием давления тела: принимая вес тела Размер изделия не менее 1800 х 800 х 70 мм не более 2200 х 900 х 80 мм. Допустимая нагрузка: не менее 120кг. В комплект поставки должны входить: -противопролежневый матрац; - съемный чехол; -паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190-00000005 | шт | 52 |
| 3 | 10-01-03 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н) Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для профилактики и лечения пролежней у инвалидов, могут быть использованы в 24-часовом режиме ухо-да за инвалидами. Матрацы должны обеспечивать инвалиду опору при низ-ком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование про-лежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Матрац из легкомоющегося гипоаллергенного материала. Переменное давление создается благодаря насосу, который через трубки подает воздух поочередно, в задаваемом ритме, в различные ячейки матраца. Регулировка давления в зависимости от веса пациента. Эффект непрерывного массажа Простая и понятная система управления. Компрессор можно разместить на полу или на боковом ограждении кровати. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев: воздух. Матрац должен комплектоваться малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Размер матраца (в рабочем состоянии): длинна не менее 2000 мм. ширина не менее 900 мм. высота не менее 63 мм. Допустимая нагрузка на матрац, не менее 120 кг. Bec нетто: не более 4 кг. Рабочее давление 20 +/- 1 кПА. Работа непрерывная. Блок Питания переменный ток 220 В. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190-00000004 | шт | 120 |
| 4 | 10-02-01 | Противопролежневая подушка полиуретановая | Противопролежневые подушки - предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Противопролежневая подушка должна быть формообразующая цельнолитая, изготовлена из вязко-эластичного полиуретана с эффектом запоминания формы. Чехол противопролежневой подушки быстросъемный и позволяет проводить санитарную обработку. Габариты: длинна 40 см., ширина 40 см., высота не менее 4 см. Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190 | шт | 63 |
| 5 | 10-02-02 | Противопролежневая подушка гелевая | Противопролежневые подушки - предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Противопролежневая подушка должна быть изготовлена из латекса с гелевой прослойкой Чехол противопролежневой подушки быстросъемный и позволяет проводить санитарную обработку. Габариты: длинна 40 см., ширина 40 см., высота не менее 4 см. Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190 | шт | 40 |
| 6 | 10-02-03 | Противопролежневая подушка воздушная | Противопролежневые подушки - предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Наполнение внутреннего объема противопролежневой подушки – воздух. Габариты: длинна 40 см., ширина 40 см., высота не менее 6 см. Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190 | шт | 31 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Противопролежневые матрацы и подушки – это техническое средство реабилитации, обеспечивающее снижение риска развития и лечение пролежней у пациентов с различными видами патологии и длительной неподвижностью.

Противопролежневые матрацы, подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также - электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.

Противопролежневые матрацы, подушки должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским электрическим системам», ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания», ГОСТ 30324.0.4-2002 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам», ГОСТ 30324.35-2002 «Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к одеялам, подушкам и матрацам медицинским электрическим».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки выдачи товара

Поставщик сообщает о поставке Товара в соответствии с календарным планом.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течении 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 11.09.2023 г.;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 11.09.2023 г. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 06.10.2023 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара не ранее 01.01.2023 Поставщик передает Заказчику для проверки следующие документы: Отчет о поставке Товара Получателям, Акт сдачи-приемки Товара/ работ Получателю, отрывной талон.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее- УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов.

После подписания Заказчиком документа о приемке Поставщик для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.

По факту последней поставки Товара Получателю Поставщик в течение 5 рабочих дней направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый акт осуществленных поставок Товара