ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных  и прогулочных (для инвалидов и детей инвалидов).

Кресло-коляска является техническим средством реабилитации и предназначена для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата самостоятельно и/или с помощью сопровождающих лиц внутри помещения и на открытых площадках с твердым ровным покрытием.

Классификация кресло-колясок различных модификаций представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Соответствие требованиям стандартов:

-ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

-ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

-ГОСТ Р 51083-2015 (ИСО 7176-8-2015) «Кресла-коляски Общие технические условия»;

-ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

-ГОСТ Р 58522-2019 «Кресло-коляски с ручным приводом для детей инвалидов. Общие технические требования».

-ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

-п. 3.4. ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» при наличии в конструкции кресло-колясок металлических частей, изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитные и защитно-декоративные покрытия.

К поставке должны быть предложены:

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная для детей-инвалидов –45 шт.;

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная для детей-инвалидов –65 шт.

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная для детей-инвалидов. Должны быть представлены  не менее 5 типоразмеров  с шириной сиденья кресло-колясок:

не менее 23 см не более 25 см

не менее 26 см не более 28 см

не менее 29 см не более 31 см

не менее 32 см не более 34 см

не менее 35 см не более 37 см

Передние самоориентирующиеся колеса должны быть с цельнолитыми шинами. Задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами.

Кресло-коляски должны быть оснащены:

- подножки съемные или откидные;

- валик (абдуктор) для сохранения зазора между ног;

- боковые упоры для головы и тела;

- ремни крепления для стоп и туловища;

- подголовник.

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная для детей-инвалидов. Должны быть представлены  не менее 5 типоразмеров  с шириной сиденья кресло-колясок:

не менее 23 см не более 25 см

не менее 26 см не более 28 см

не менее 29 см не более 31 см

не менее 32 см не более 34 см

не менее 35 см не более 37 см

Передние самоориентирующиеся колеса должны быть с цельнолитыми шинами, задние колеса с пневматическими шинами.

Кресло-коляски должны быть оснащены:

- подножки съемные или откидные;

- валик (абдуктор) для сохранения зазора между ног;

- боковые упоры для головы и тела;

- ремни крепления для стоп и туловища;

- подголовник.

Общие характеристики:

Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных материалов. Поверхности металлических элементов (при наличии) кресел-колясок должны обеспечивать антикоррозийную защиту.

Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.

Коляски должны иметь регулируемые, усиленные, подпружиненные стояночные тормоза рычажного типа; должны быть оснащены ручками для движения сопровождающим лицом.

Спинки кресло-колясок должны быть выполнены из экологически чистой ткани на твердом основании.

Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 50 кг.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

В комплект поставки кресло-колясок должны входить:

-набор инструментов,

-насос при комплектации колес пневматическими шинами,

- руководство пользователя (паспорт) на русском языке,

- гарантийный талон на сервисное обслуживание.

Поставщиком должен производиться подбор кресло-колясок инвалидам по ширине сидений и по другим характеристикам изделий, указанным в индивидуальных программах реабилитации, подходящими моделями.

Функциональные и качественные характеристики колясок должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение срока службы данного вида средства реабилитации, который составляет для прогулочных не менее 4 года, для комнатных не менее 6 лет.

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски должен составлять 24 месяца со дня получения кресла-коляски потребителем. Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

Место поставки: Алтайский край, по адресам инвалидов, указанным в направлениях, выдаваемых Заказчиком, а также в пункте(ах) выдачи Поставщика.

Срок поставки: до 30.08.2022 года.