Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку экзоскелета активного типа для обеспечения в 2022 году застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Экзоскелет активного типа | Экзоскелет активного типа должен быть предназначен для медицинской реабилитации пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей вследствие заболеваний опорно- двигательного аппарата, нервной системы, спинальных травм. Использование экзоскелета должно быть возможно при любой степени нарушения проводимости А, В, С, D, E по шкале из классификации степени тяжести и уровня повреждения спинного мозга ASIA. Для застрахованного лица ростом 180см Для застрахованного лица весом 95кг Должны быть режимы ходьбы по ровной поверхности, ходьбы на месте, подъема и спуска по ступеням, в том числе ходьба по лестнице, возможность разворачиваться на месте и в движении. Должна быть возможность прохождения в дверные проемы не уже 0,8м Комплектность должна быть: Экзоскелет, планшет с программой управления экзоскелетом (с зарядным устройством) или аналог модуль управления, программное обеспечение для экзоскелета, комплект креплений бедренных, комплект креплений голенных, Наличие зарядного устройства для экзоскелета, Требования к упаковке и маркировке: Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной упаковке. Общие требования:,должно быть наличие необходимых монтажных материалов, должно быть проведение инструктажа специалиста застрахованного лица об условиях и требованиях к эксплуатации товара, руководство по применению на русском языке. Должно быть наличие регистрационного удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», сертификат и (или) декларация соответствия. Год выпуска должен быть не ранее 2022 года. | Значение, которое не подлежит изменению Минимальное значение показателей | 1 |

Количество – 1 шт.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  экзоскелета активного типа

Общие технические требования

Эргономика экзоскелета активного типа должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция  экзоскелета активного типа должна обеспечивать комфортное положение пользователя.

Экзоскелет активного типа должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Экзоскелет активного типа должен иметь действующее регистрационное удостоверение или декларацию о соответствии.

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации экзоскелета активного типа – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения застрахованного лица не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней.

Установленный гарантийный срок эксплуатации не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации экзоскелета активного типа.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся________________________________________ (указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемого экзоскелета активного типа.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления экзоскелета активного типа, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали экзоскелета активного типа при его нормальной эксплуатации.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке  экзоскелета активного типа

Маркировка

Маркировка экзоскелета активного типа должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-изготовителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа экзоскелета активного типа;

- дата выпуска (год, месяц).

Соответствие стандартам

Экзоскелет активного типа должен соответствовать требованиям государственных стандартов  ГОСТ Р 50444-2020  "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия", ГОСТ Р 52770-2016  Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. Требования к месту, условиям, срокам поставки

Место поставки товара  до конкретного получателя и осуществляется по месту жительства получателя (застрахованного лица) после получения  направления или реестра направлений, сформированного заказчиком и передаваемого поставщику (его представителю), что произойдет ранее.

Срок поставки - в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения  реестра направлений или при представлении получателем документа, удостоверяющего личность, и направления, выдаваемого заказчиком.