ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по изготовлению протезов на нижние конечности

для социального обеспечения в 2024 году

Предмет: выполнение работ по изготовлению протезов на нижние конечности для социального обеспечения в 2024 году

Место выполнения работ: Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделия) (т.е. обеспечить проведение замеров. Примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Астрахани и Астраханской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

В случае выбора Получателем способа получения Изделия через пункт выдачи Изделия: обеспечить передачу Изделия Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Изделия, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Изделия и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

Описание: «Выполнение работ по изготовлению протезов на нижние конечности для социального обеспечения в 2024 году»

Количество -  19 изд.

| Описание | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- |
| 8-07-05 Протез бедра для купания Приемная гильза индивидуальная. Материал приёмной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза – поясное и вакуумное. Коленный модуль – с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания, влагозащищенный. Стопа – полиуретановая монолитная с противоскользящим покрытием. Количество – 1 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Приемная гильза индивидуальная. Материал приёмной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза - из вспененных материалов. Крепление протеза – за счет формы приемной гильзы с использованием наколенника. Стопа – полиуретановая монолитная. Количество – 3 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Приемная гильза индивидуальная. Материал приёмной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза – поясное и вакуумное. Коленный модуль – с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа – с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Количество – 13 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8-07-11 Протез при вычленении бедра модульный Приемная гильза индивидуальная. Материал приёмной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза – из вспененных материалов. Крепление протеза – за счет тазовой корзины. Тазобедренный шарнир механический. Коленный модуль – с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа - с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Количество – 2 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Требования к безопасности работ: Выполнение работ должно осуществляться при наличии у Исполнителя документов, подтверждающих соответствие изделий (декларации о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве безопасности изделий, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Документы на соответствие, которым проводится обязательное подтверждение соответствия:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2023 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 - Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

Документы по стандартизации, применимые к данному ТСР:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

- ГОСТ Р 52770-2023 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 - Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53869-2021 – Протезы нижних конечностей. Технические требования.

Требования к гарантии производителя: 12 месяцев.

Требования к гарантийному обслуживанию: срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения.

Срок, на который предоставляется гарантия качества: гарантийный срок со дня выдачи готового изделия должен составлять 12 месяцев.

Требования к результатам работ, гарантиям качества: Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации.  Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством в установленные сроки.