Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протеза плеча с микропроцессорным управлением в целях социального обеспечения граждан

Объект закупки

Протез конечности: техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее  для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование конечности: процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Протезно-ортопедическая помощь: комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Срок службы протеза плеча с микропроцессорным управлением, установленный изготовителем составляет _______________ месяцев (лет), но не менее срока, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05 марта 2021 года № 107н, определяется изготовителем согласно ____________________________________________________________.                                          (указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия)

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов     (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Конструкция узлов должна быть ремонтопригодной или оставаться работоспособной в течение срока служба.

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии покрытия.

Узлы должны выдерживать нагрузки при случайном падении на твердую поверхность с высоты не менее 1 м, не утрачивая работоспособности.

Движение в подвижных соединениях узлов должно быть плавным и без заеданий.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска" и быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний» (с 01.12.2021 ГОСТ Р 52114-2021 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний»), Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (с 01.12.2021 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

--функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

--косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

--искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

--косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид

отсутствующей ее части.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены расходы по изготовлению изделий, а также расходы по хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий получателям и другие расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

Требования к количественным и качественным характеристикам

| Шифр по ТУ | Описание по функциональной классификации | Единица измерения | Кол-во товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-04-03 Протез плеча с микропроцессорным управлением | 8-04-03 Протез плеча с микропроцессорным управлением Характеристики должны быть: 1 Функционально – антропометрические данные: 1.1 Уровень ампутации должен быть: 1.1.3 Верхняя треть плеча; 1.2 Объем ампутации (отсутствующий сегмент) должен быть: 1.2.2 Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча; 1.3 Состояние культи должно быть: 1.3.1 Функциональная; 1.4 Протезирование должно быть: 1.4.1 Первичное; 2 Приемная гильза должна быть: 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) должно быть: 2.1.1 Приемная гильза; 3 Вкладные элементы должны быть: 3.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) должно быть: 3.1.1 Вкладные элементы; 3.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) должны быть: 3.2.1 Вкладная гильза из силикона; 4 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением должна быть: 4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) должно быть: 4.1.1 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.2 Функциональные особенности должны быть: 4.2.5 Кисть с 14-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность; 4.3 Комплектность должна быть: 4.3.1 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением, 4.3.2 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой; 4.4. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) должны быть: 4.4.1 Пыле-влагозащищенность; 5 Лучезапястный узел должен быть : 5.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) должно быть: 5.1.1 Лучезапястный узел; 5.2 Функциональные особенности должны быть: 5.2.2 Лучезапястный узел с пассивной ротацией; 6 Локтевой узел должен быть: 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) должно быть: 6.1.1 Локтевой узел; 6.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) должны быть: 6.2.5 Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением; 7 Крепление должно быть: 7.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) должно быть: 7.1.1 Крепление; 7.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) должны быть: 7.2.3 Индивидуальное; | штука | 1 |

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к маркировке, упаковке, хранению, транспортированию результатов работ

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результатов работ, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения, - по ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 30324.0-95/ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ 51632-2014 (с 01.12.2021 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, а именно:

-протез плеча с микропроцессорным управлением не менее 36 месяцев.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий (г. Калуга), по индивидуальному заказу получателя, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента обращения получателя с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ – до 30.08.2024.

Срок действия контракта – до 30.09.2024.

# Footnotes

Срок службы протеза плеча с микропроцессорным управлением, устанавливается изготовителем