Приложение № 1 к Извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

«Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших  повреждения здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания, протезом бедра модульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии, протезом бедра лечебно-тренировочного в 2023 году»

| Название ПОИ | Технические и функциональные характеристики | Кол-во (изд.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 – 32.50.22.121 Привязка КТРУ отсутствует КОЗ 03.29.08.07.10 | Протез бедра модульный 3 уровня активности замковое крепление. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Пробная приемная гильза из термолина – 2 шт. Вкладной элемент чехол полимерный гелиевый. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют по весу пациента. Коленный модуль гидравлический с регулировкой фаз сгибания и разгибания, торможение под нагрузкой веса. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Косметическая облицовка мягкая модульная (поролон), покрытие облицовки – чулок перлоновый. Стопа углепластиковая обеспечивает ощутимую разгрузку культи, улучшенную устойчивость. Повторное регулировочно – соединительное устройство, обеспечивает возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Чехлы шерстяные, хлопчатобумажные, полиамидные. | 3 |
| Протез бедра лечебно-тренировочный ОКПД 2 – 32.50.22.121 Привязка КТРУ отсутствует КОЗ 03.29.08.07.03 | Протез бедра лечебно-тренировочный с силиконовым чехлом. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Количество приемных (пробных) гильз – 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; крепление протеза бедра за счет силиконового чехла; регулировочно – соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа шарнирная, полиуретановая, монолитная; одноосный механический коленный шарнир с ручным замком. В комплект протеза бедра лечебно-тренировочного входить: 1 чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый). 1 чехол на культю бедра шерстяной. 1 чехол на культю бедра хлопчатобумажный. | 1 |

Основанием для выполнения работ является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Наименование выполненных работ

Протез нижней конечности – протезно-ортопедическое изделие, заменяющая частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащая для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Стоимость протеза должна включать в себя индивидуальное изготовление протеза, выполнение работ по обеспечению пострадавшего  протезом  нижней  конечности, обучение пользованию и выдачу протезно-ортопедического  изделия.

Требования к качеству работ

Протез должен быть изготовлен с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для пострадавшего, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пострадавшего, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протезов не должна вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материал приемной гильзы, контактирующей с телом должен быть разрешен к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

# Протезы нижних конечностей должны  быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к безопасности работ

Выполнение работ по обеспечению пострадавшего протезно-ортопедическим изделием, в части осмотра врача, снятия слепков, замера подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий, у исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пострадавших и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к результатам выполненных работ

Работу по обеспечению пострадавшего протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненной, если у пострадавшего восстановлена опорная и двигательная функция конечности. Работа по обеспечению пострадавшего протезом должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки.

За заказчиком сохраняется право проверять ход и сроки выполнения работы, осуществляемой изготовителем, соответствие протезно-ортопедических изделий техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.