Описание объекта закупки

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2023 году

протезами верхних конечностей

Требование к качеству работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Обеспечение инвалидов должно осуществляться в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем, со дня обращения Получателя, до 08.09.2023 года: Пункты выдачи должны быть организованы Исполнителем                     в г. Смоленске Смоленской области.

Пункты выдачи, организованные Исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

При работе с Получателями должно быть обеспечено соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

График работы пунктов выдачи должен обеспечить возможность обеспечение Получателей в каждом пункте 5 (Пяти) дней в неделю, 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи представители Исполнителя для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам технических средств реабилитации. Пункты выдачи должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику информацию об адресе пункта (пунктов) приема, графике работы пункта (пунктов), контактном телефоне.

Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель передает Заказчику копии документов, подтверждающих право Исполнителя использовать помещения пункта (пунктов) приема, заверенные Исполнителем надлежащим образом. Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением.

2. По месту жительства получателя на территории города Смоленска Смоленской области и Смоленской области в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента обращения получателя к Исполнителю, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента обращения получателя к Исполнителю.

Технические и функциональные характеристики работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций. Косметическая кисть должна предназначаться для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не иметь двигательных функций.

Многофункциональная кисть должна иметь конструкцию, которая позволит выполнять несколько видов захвата.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», "ГОСТ Р 56138-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.

Протезы верхних конечностей. Технические требования", "ГОСТ Р 57765-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования", ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Безопасность работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должно осуществляться на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

Результаты работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Размер, упаковка и отгрузка изделий

Упаковка, хранение и транспортировка к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»:

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту их от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Сроки предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы верхних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять:

- на протезы верхних конечностей, кроме протеза кисти - не менее 7 месяцев,

- на протезы кисти – не менее 3 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Протезы верхних конечностей являются изделием медицинского назначения, при проверке выполненных работ по изготовлению предоставление декларации о соответствии обязательно, спецификации с указанием сборочных единиц и калькуляции (при наличии или по требованию Заказчика).

| Наименование изделия | Технические характеристики | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти, части кисти, косметический, взрослый, детский, кисть должна быть из медицинского пластизоля, манжетка должна быть кожаная или без манжетки, крепление может быть шнуровкой или на ленту, контакт или замок должен быть капроновый, постоянный, с двумя чехлами на культю. Тип применяемой в протезе кисти, наличие манжетки, тип крепления должно быть в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. | шт. |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, взрослый, детский, кисть должна быть косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Крепление – замок капроновый или на ленту контакт. Крепление должно быть в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Тип протеза - постоянный. С двумя чехлами на культю. | шт. |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, взрослый, детский; кисть должна быть косметическая силиконовая с армирующей сеткой; должен быть комплект внешних шин для локтевых шарниров или без шин; гильза - индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида, должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, при необходимости – с гильзой плеча. Допускается дополнительное крепление – кожаным ремешком. С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров должно быть в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | шт. |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, взрослый, детский; кисть должна быть косметическая из медицинского пластизоля; должен быть комплект внешних шин для локтевых шарниров или без шин; гильза - индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида, должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи; при необходимости – с гильзой плеча. Допускается дополнительное крепление – кожаным ремешком. С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров должно применяться в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | шт. |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий, гильза предплечья изготовлена по слепку – должна быть кожаная с манжеткой на плечо или из слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или полиэтилена, с металлическими шинами, с приемником для насадок, крепление – кожаным ремешком, набор рабочих приспособлений (до 6 рабочих насадок по выбору пациента). С двумя чехлами на культю. Материал приемной гильзы и вид насадок должен использоваться в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. | шт. |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный, функционально-косметический; взрослый, детский, система управления может быть сохранившейся рукой или противоупором; кисть - функционально-косметическая корпусная; должен быть комплект внешних шин для локтевых шарниров или без шин; функция ротации реализована в составе модуля кисти, оболочка косметическая должна быть из пластизоля или силикона; гильза - индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида должна состоять из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи; при необходимости – с гильзой плеча. Управление кистью – тяговое (функциональное). Допускается дополнительное крепление – кожаным ремешком. С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров должно применяться в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | шт. |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический; взрослый, детский, система управления должна быть сохранившейся рукой или противоупором; кисть - силиконовая с армирующей сеткой; с локтевым шарниром при необходимости – с металлическими шинами; гильза - индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида; должна состоять из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи или полиэтилена; крепление – плечевым ремнем. С двумя чехлами на культю. Тип применяемой в протезе кисти, материал гильзы, тип крепления - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин должно применяться в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | шт. |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий, гильза плеча изготовлена по слепку должна быть кожаная или из слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, локтевой узел с металлическими шинами, приемник для насадок, крепление плечевым ремнем, набор рабочих приспособлений (до 6 рабочих насадок). С двумя чехлами на культю. Материал приемной гильзы и вид насадок должно применяться в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Исполнитель должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций с любыми выбранными инвалидом насадками в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. | шт. |
| Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный, функционально-косметический; взрослый, детский, система управления должна быть сохранившейся рукой или противоупором; кисть - функционально-косметическая корпусная; с локтевым шарниром при необходимости – с металлическими шинами; функция ротации должна быть реализована в составе модуля кисти, оболочка косметическая: может быть из пластизоля или силикона; гильза - индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида; должна состоять из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи. Управление кистью и локтевым шарниром – тяговое (функциональное). С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин должно применяться в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | шт. |

Объем услуг: невозможно определить. Закупка осуществляется в соответствии с            ст.42 ФЗ №44.

Обеспечение Получателей: Обеспечение инвалидов (снятие мерок, примерка и получение Изделий) осуществляется по индивидуальному заказу, при наличии направления исполнительного органа Фонда, с учетом предоставления инвалиду выбора способа заказа и получения: по месту жительства инвалида либо в пунктах приема (Смоленск и Смоленская область).

Срок выполнения работ – до 08.09.2023.

Срок действия контракта - до 30.09.2023.