- Приложение №1

- к извещению о проведении открытого

- конкурса в электронной форме

Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями: протезами бедра.

Требования к техническим характеристикам изделия

Выполнение работ по протезированию направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий, к которым относятся протезы бедра, для обеспечения механической фиксации.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения травматологического, и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических изделий соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Изготовление продукции в соответствии с: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска, ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» (с поправкой); ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2021, в т.ч (Раздел 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к функциональным характеристикам изделия

Протезы несут фиксирующую, функциональную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться для коррекции взаимоположения неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия.

Для осуществления гарантийного обслуживания протезов Исполнитель при выдаче изделия Получателю предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия.

В гарантийном талоне указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей специализированных мастерских или сервисных служб по вопросам гарантийного обслуживания.

В соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ Р 59542-2021 Исполнитель предоставляет возможность обучения Получателей правилам пользования протезами.

В соответствии с требованиями п. 4.6 ГОСТ Р 59542-2021 после окончания пациентом курса по обучению пользованию протезом нижней конечности Исполнитель оформляет заключение о проведенном курсе и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах - один экземпляр передается получателю, второй экземпляр остается у Исполнителя, третий экземпляр передается Заказчику с актом приема-передачи изделия Получателю.

Технические Характеристики

| Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Количество | Характеристики изделия | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.10 Классификация: 08.07.10 - Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Штука | - | Качественные |
|  |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | модульная мягкая полиуретановая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | косметическое покрытие облицовки | чулки ортопедические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | приемная гильза | индивидуальная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | материал индивидуальной постоянной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | крепление протеза | поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов или бандажа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно- соединительное устройство | соответствует весу инвалида | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или с замком, отличающимся при переходе на передней отдел стопы, с упругим подгибанием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа | ППУ с голеностопным шарниром, полиуретановая, монолитная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза по назначению | постоянный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.10 Классификация: 08.07.10 - Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Штука | - | Качественные |
|  |  |  | приемная гильза | жесткая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза | из силикона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | стопа | шарнирная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль | с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | Вакуумное или бандаж (по показаниям) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.10 Классификация: 08.07.10 - Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Штука | - | Качественные |
|  |  |  | приемная гильза | жесткая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза | из силикона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа протеза | шарнирная, с регулировочно-соединительным устройством | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль | с пневманическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Дополнительное функциональное устройство | поворотное устройство | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | бандаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.10 Классификация: 08.07.10 - Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Штука | - | Качественные |
|  |  |  | приемная гильза | жесткая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза | из силикона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа протеза | Из композиционных материалов (энергосберегающая) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль | с пневманическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Дополнительное функциональное устройство | Устройство переключения высоты каблука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление (наличие по показаниям) | вакуумное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.10 Классификация: 08.07.10 - Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Штука | - | Качественные |
|  |  |  | приемная гильза | жесткая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | стопа | шарнирная |  |  |
|  |  |  | Коленный модуль | с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | кожаное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Штука | - | Качественные |
| КОЗ: 03.28.08.07.05 Классификация: 8-07-05 Протез бедра для купания |  |  | Наименование разновидности модуля | приемная гильза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза | из силикона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа протеза для купания | влагозащищенная, с противоскользящим покрытием (в зависимости от рекомендаций ИПРА) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль | с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности, влагозащищенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | влагозащищенное, вакуумный клапан | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Отделочные косметические элементы | жесткая облицовка, разъемная (в зависимости от рекомендаций ИПРА) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.05 Классификация: 8-07-05 Протез бедра для купания КОЗ: 03.28.08.07.11 Классификация: 8-07-11 Протез при вычленении бедра модульный | Штука | - | Качественные |
|  |  |  | Наименование разновидности модуля | приемная гильза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа протеза для купания | бесшарнирная (в зависимости от рекомендаций ИПРА), влагозащищенная, с противоскользящим покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль | с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности, влагозащищенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | влагозащищенное, индивидуальное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Качественные |
|  | Штука | - | косметическая облицовка | эластичный пенополиуретан, с косметической оболочкой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | приемная гильза | индивидуальная из ортокрила или комбинированная на основе полиамидных смол и кожи по слепку (по показаниям врача-ортопеда), одна примерочная гильза, со смягчающим вкладышем из вспененного материала или без него, приемная гильза в виде поясничного бандажа-полукорсета, гильзовый адаптер, комплекс регулировочно-соединительных устройств | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль и модуль тазобедренный | с замком или без замка (по показаниям врача-ортопеда) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | стопа | искусственная, крепление полукорсета шнуровкой или ремнями или застежкой «Контакт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

1. Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия Получателю производятся (ежедневно в рабочие дни) в специализированном пункте приема граждан открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км от г. Абакана). Пункт приема оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия. Вход в пункт приема обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт приема и передвижение по нему беспрепятственно для Получателей (при наличии, двух или более ступенчатых лестниц, пункт приема оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей).

При невозможности Получателя либо его законного представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

2. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей. Направления принимаются Исполнителем не позднее 02.08.2024. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 13.08.2024.

3. Порядок приема выполненных работ:

При передаче Изделия Исполнитель представляет Получателю Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один — у Получателя. При подписании Акта приема-передачи Изделия Получатель передает Исполнителю отрывной талон к Направлению.

После подписания Акта приема-передачи Изделия Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

- Акт приема — передачи Изделия (с указанием индивидуальных номеров комплектующих модулей (узлов) для изготовления протезов);

- Отрывной талон к Направлению;

- Реестр выдачи изделий;

- Копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя), а также спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, с указанием индивидуальных номеров изделий или/или комплектующих протезов

- Анкету, заполненную Получателем.