Техническое задание

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению ортезов (аппаратов) в 2023 году для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование работ | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8-09-27 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на кисть | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильзы предплечья, кисти, шарнирно соединенного в плюснефаланговом и лучезапястном суставах (манжета предплечья – по назначению) |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 2 | 8-09-28 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на кисть и лучезапястный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз предплечья и кисти с шарнирным соединением на уровне лучезапястного сустава |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 3 | 8-09-29 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на лучезапястный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз предплечья и кисти, соединенных между собой шарнирами в области лучезапястного сустава |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 4 | 8-09-30 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на локтевой сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз плеча и предплечья, соединенных между собой шарнирами в области локтевого сустава |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 5 | 8-09-31 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз плеча, предплечья и кисти с шарнирным соединением на уровне лучезапястного и локтевого суставов |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 6 | 8-09-32 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на лучезапястный и локтевой суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз плеча, предплечья и кисти, соединенных между собой шарнирами в области локтевого и лучезапястного суставов |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 7 | 8-09-33 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на локтевой и плечевой суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз надплечья, плеча и предплечья, соединенных между собой шарнирами в области локтевого и плечевого сустава |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 8 | 8-09-34 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз надплечья, плеча и предплечья, соединенных между собой шарнирами в области лучезапястного и локтевого и плечевого суставов |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 9 | 8-09-35 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на плечевой сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз надплечья, плеча и предплечья, соединенных между собой шарнирами в области плеча и предплечья |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 10 | 8-09-36 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на всю руку | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз плеча, предплечья и кисти, соединенных между собой шарнирами в области локтевого и лучезапястного суставов |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 11 | 8-09-37 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на голеностопный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз голени и стопы, соединенных между собой шарнирами в области голеностопного сустава (по назначению) |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 12 | 8-09-38 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на голеностопный и коленный суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз бедра, голени и стопы, соединенных между собой шарнирами в области коленного и голеностопного суставов (по назначению) |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 13 | 8-09-39 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на коленный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из гильз бедра и голени, соединенных между собой шарнирами в области коленного сустава |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 14 | 8-09-40 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на тазобедренный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из полукорсета, гильз бедра, соединенных между собой шарнирами в области тазобедренного сустава |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 15 | 8-09-41 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на коленный и тазобедренный суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из полукорсета, гильз бедра и голени, соединенных между собой шарнирами в области коленного и тазобедренного сустава |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |
| 16 | 8-09-42 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на всю ногу | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое |
|  |  |  | Способ изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |
|  |  |  | Материал гильзы | термопласт или слоистый пластик |
|  |  |  | Комплектация | состоит из тазового пояса или полукорсета, гильзы бедра, голени, стопы, соединённых между собой жестким или мягким вертлугом в области тазобедренного сустава, шарниров в области коленного сустава, шарнииром (или без шарнира) в области голеностопного сустава |
|  |  |  | Вкладной элемент | со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них |
|  |  |  | Крепление гильзы | ремешок, застежка «контакт» или лента велькро |

* Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р". Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

** Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: потребность Заказчика в соответствии с заключением медико-технической комиссии по определению вида и конструкции технических средств реабилитации, рекомендованных инвалиду.

Значение функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки применяется в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления ортеза с использованием всех составляющих и материалов ортеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к результатам работ, к  качеству  и  безопасности  работ,

маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Требования к результатам работ

Ортез на верхние и нижние конечности классифицирован в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 06, 06 12.

Ортопедический аппарат – техническое средство реабилитации, надеваемое на сегменты конечностей или(и) на всю конечность пациента, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной систем и обеспечивающее, в зависимости от медицинских показаний, ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию, активизацию двигательных функций, косметичность (р.8 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»).

Работы по изготовлению ортеза для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации, а также инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

Требования  к качеству и  безопасности

Изделия являются новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Ортезы соответствуют п.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», п.5 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», п.4 ГОСТ Р 56137-2021 « Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», п.п.4-11 ГОСТ Р 53346-2021  "Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний".

При использовании изделий по назначению не создается угроза для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу Получателя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 « О защите прав потребителей»).

Все материалы, применяемые в ортопедических устройствах, не являются токсичными, не вызывают раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом (п.5.2.2. ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Конструкционные материалы, применяемые в ортопедических устройствах, сохраняют свои прочностные свойства при нахождении в жидких, газообразных и других средах при нормальных окружающих условиях (п.5.2.2. ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

В ортезах применяются материалы, которые минимизируют риск распространения пламени или выделения токсичных газов (п.5.1.1. ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Изготовитель устанавливает средства, с помощью которых поверхности ортопедического устройства, контактирующие с телом человека, могут быть очищены и, при необходимости, продезинфицированы (п.5.3. ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Требования  к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Маркировка и упаковка каждого протезно-ортопедического изделия осуществляется с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» п. 13.2 «Маркировка», п. 14 «Упаковка».

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению ортезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, установленные для приложения к ортезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка ортеза обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортирование ортезов производится всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, предохраняя их от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах (п.5.9.1. ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»).

Гарантийные качества выполненных работ

Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены с надлежащим качеством, не  имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществляет ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же несет расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ,  указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и составляет 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

•	восстановлении изделия не превышает 20 (двадцать) рабочих дней;

•	изготовлении нового изделия не превышает 30 (тридцать) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю результата выполнения работ – ортеза, Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения ортезов:

Челябинская область,  _________________________________________________________________

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

Срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.