Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий для льготной категории граждан (протезы верхних конечностей)

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 8-04-01 Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 32.50.22.121 | Протез состоит из кисти и предплечья. Гильза изготавливается индивидуально, по гипсовому слепку, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно по культе пациента. Крепление за счет анатомических особенностей культи и/или за счет ремней –стяжек. Кисть состоит из внутренней гильзы и модулей пальцев, с размещенными в них мотор-редуктором и кинематическим механизмом. Привод модулей пальцев электромеханический. Предплечье состоит из внешней и внутренней гильзы, системы питания, системы управления. Протез может запомнить 8 жестов. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Возможна опция с токопроводящими напальчниками. Управление протезом осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка - стандартный разъем USB. | 1 |
| 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) 32.50.22.121 | Протез предплечья активный предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохранении локтевого сустава. Протез состоит из модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, механизма ротации кисти, модуля предплечья, шарнирно соединительного с полугильзой плеча, с манжетой крепления и приемной гильзой культи предплечья. Гильза изготавливается индивидуально, по гипсовому слепку, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно по культе пациента. Схват осуществляется за счет сгибания руки в локтевом суставе, посредством натяжения тяговых нитей. Их раскрытие осуществляется пружинным механизмом. Индивидуальная настройка силы схвата возможна путем регулировки степени натяжения тяговых элементов. Протез имеет пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Предплечье и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. | 1 |
| 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением 32.50.22.121 | Протез состоит из двух основных частей: гильзы и модуля кисти. Гильза в свою очередь состоит из приемной и внешней. Приёмная гильза изготавливается из мягких смол (термолин) или силикона. Внешняя гильза изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол с угле- и стекловолоконным наполнением. Крепление протеза на культе за счет мягких тканей и формы культи. Управление протезом осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Управление протезом - одно/двухканальное. Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы - по одной на каждый палец и активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Все пальцы оснащены электромеханическим управлением. Пальцы со 2-го по 5-ый имеют 2 подвижных взаимосвязанных сустава. Большой палец имеет 1 подвижный сустав. Система управления протезом обеспечивает позиционное управление каждого пальца, а именно - сгибание/разгибание. В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка - стандартный разъем USB. Светоиндикация процесса зарядки. Протез имеет пассивную ротацию кисти в запястье. | 1 |
| ИТОГО: | 3 |

Работы по обеспечению инвалида протезом верхней конечности (далее - изделие) предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Гарантийный срок устанавливается не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня выдачи готового изделия для протеза кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, не менее 12 (двенадцати) месяцев для протеза предплечья активного (тягового), не менее 36 (тридцати шести месяцев) для протеза предплечья с микропроцессорным управлением.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалида выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.