Техническое задание

| Код | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-09-10 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез гибридный по индивидуальной 3 D модели с учетом анатомических особенностей: Наружная часть - мягко компонентная силиконовая, индивидуально колорированная, симулирующая кожный покров в области щеки, нижней части орбиты и нижнего века, боковой поверхности носа. Внутренняя часть - жестко компонентная силиконовая часть, охватывает, левую боковую поверхность носа (включая костный и хрящевой компонент), скуловую кость, наружную стенку верхней челюсти и соединяется в единую конструкцию с обтуратором, устраняющим сообщение полости рта с анатомическими образованиями средней трети лица. -Фиксация жесткая, но съемная; -Прилегание к протезному ложу со стороны полости рта вентильное, а со стороны кожных покровов по всей границе не более 0,5 мм; -Наличие инструкции по применению; -Наличие средств по уходу за протезом. | 1 |
| 8-09-10 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез гибридный по индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей: Наружная часть - мягко компонентная силиконовая, индивидуально колорированная, симулирующая кожный покров, охватывающая правую подглазничную область, носогубную складку с возможным включением части носа и верхней губы, в случае тоннелизации потенциальное соединение с анатомическими образованиями средней третьи лица, Внутренняя часть – жесткая силиконовая, с восстановлением зубного ряда нижней челюсти. Цвет искусственных зубов индивидуальный. -Тип фиксации протеза механический; -Вентильное прилегание к протезному ложу по всей поверхности; -Наличие инструкции по применению и уходу за протезом. | 1 |
| 8-09-10 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Наружный протез силиконовый изготавливается по 3-х мерной индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей, восполняющий мягкие ткани и кожный покров в пределах орбиты правого глаза, включая область верхнего и нижнего века, с установкой индивидуально изготовленного акрилового протеза глазного яблока; -Внутренний слой жестко компонентный силиконовый; -Наружный слой мягко компонентный силиконовый; -Фиксация жесткая, но съемная; -Тип фиксации протеза механический; -Прилегание к протезному ложу по всей границе 0,5 мм; -Окраска индивидуальная; -Наличие инструкции по применению; -Наличие средств по уходу за протезом. | 1 |
| Итого: | 3 |

Требования к качеству работ:

Протезы должны обеспечивать лечебный и косметический эффект, уменьшать степень и выраженность дефекта, способствовать частичной компенсации ограничений способности к общению.

Обеспечение протезами ведет к снижению психологической травмы пациентов, повышает их самооценку, улучшает качество жизни.

Протезы изготавливаются по индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей пациента. При этом максимально учитывается физическое состояние инвалида, индивидуальные особенности.

Протезы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Протезы обладают высокой степенью естественности, высокой механической прочностью, хорошей переносимостью пациентами при высоких и низких температурах, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред, устойчив к механическим воздействиям.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

Изделие отвечает требованиям безопасности при пользовании.

Упаковка обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок на протез лицевой комбинированный устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 24 месяцев.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя).

Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 01 сентября 2023 года (включительно). Срок изготовления Изделий – не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске.