Приложение № 1 к Извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме

# Техническое задание

Наименование аукциона, объект закупки: Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных, прогулочных для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов в 2022 году.

Наименование и характеристика товара:

| № п/п | Наименование изделия | Описание, технические характеристики* | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для детей больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 Производитель* Страна происхождения товара* | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 20 см. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте и боковые упоры для тела, регулируемые по ширине. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 23 см и не более 36 см. Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 23 см и не более 35 см. Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 47 см и не более 55 см. Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от 10 º до 60º. Вес кресла - коляски должен быть не более 24,0 кг. Максимальная нагрузка – 40 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 6 |
| 2 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для детей больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 Производитель* Страна происхождения товара* | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 17 см. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте и боковые упоры для тела, регулируемые по ширине. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 29 см и не более 43 см. Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 33 см и не более 44 см. Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 55 см и не более 70 см. Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от 5 º до 75º. Вес кресла - коляски должен быть не более 30,0 кг. Максимальная нагрузка – 75 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 12 |
| 3 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для детей больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 Производитель* Страна происхождения товара* | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 18 см. Сиденье должно быть регулируемое по ширине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено абдуктором и пятиточечным ремнем безопасности. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона. В оснащении спинки должны входить подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте и боковые упоры для тела. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна быть с регулировкой высоты и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья – 38-40 см. Высота спинки не менее 70 см. Вес кресла - коляски должен быть не более 25,0 кг. Максимальная нагрузка – 75 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 1 |
| 4 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для детей больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 Производитель* Страна происхождения товара* | Кресло-коляска должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 20 см. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте и боковые упоры для тела, регулируемые по ширине. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 23 см и не более 36 см. Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 23 см и не более 35 см. Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 47 см и не более 55 см. Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от 10 º до 60º. Вес кресла - коляски должен быть не более 24,0 кг. Максимальная нагрузка – 40 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 11 |
| 5 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для детей больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 Производитель* Страна происхождения товара* | Кресло-коляска должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 17 см. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте и боковые упоры для тела, регулируемые по ширине. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 29 см и не более 43 см. Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 33 см и не более 44 см. Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 55 см и не более 70 см. Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от 5 º до 75º. Вес кресла - коляски должен быть не более 30,0 кг. Максимальная нагрузка – 75 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 18 |
| 6 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для детей больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 Производитель* Страна происхождения товара* | Кресло-коляска должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 18 см. Сиденье должно быть регулируемое по ширине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено абдуктором и пятиточечным ремнем безопасности. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона. В оснащении спинки должны входить подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте и боковые упоры для тела. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна быть с регулировкой высоты и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья – 28-42 см. Глубина сиденья – 40 см. Высота спинки не менее 70 см. Вес кресла - коляски должен быть не более 25,0 кг. Максимальная нагрузка – 75 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 3 |
|  |  | Итого: | 51 |

*При подаче предложения участнику необходимо указать конкретные показатели.

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара:

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя

- серийный номер данного кресла-коляски.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кресло коляски не менее 12 месяцев, но не менее установленного производителем.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок:_____________________________________________________________________

(указать адрес места нахождения сервисной службы)*.

Место поставки товара: Ямало-Ненецкий автономный  округ.  Поставка по месту проживания каждого Получателя (инвалида).

Сроки поставки товара: Поставщик должен передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления, выданного Заказчиком Получателю Товара, в течении 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 7 календарных дней, с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) списков Получателей на электронную почту Поставщика. Последняя выдача Товара Получателям в рамках Государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 01.12.2022 г.

Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по закупке, хранению, страхованию, стоимости упаковки, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей,  доставке Товара Получателям.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 30 декабря 2022 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

Оплата: Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения и поступления, оформленных надлежащим образом отчетных документов.

Обеспечение исполнения Контракта: Поставщик при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта  в размере 30 % от цены Контракта. Обеспечение гарантийных обязательств составляет 1% от начальной (максимальной) цены Контракта.