Приложение № 1 – Описание объекта закупки

## Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции четырехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Поверхности металлических элементов кресла-коляски покрыты высококачественной краской, обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и имеют диаметр 20 см. Вилка поворотного колеса имеет 4 позиции установки положения колеса. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет 59,5 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра в шести положениях в диапазоне 12,5 см. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененного полиуретана. Подлокотники длиной 30 см. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Подножки могут быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 34 см до 48 см и углу наклона на 30º. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски в 42 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне 5 и сзади в диапазоне 10 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 15º до 10º; - изменение длины колесной базы в семи положениях в диапазоне 12 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной 5 см. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Максимальный вес пользователя не более 150 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья не менее 51 см ,56 см, 58 см, 61 см и поставляются в 4 типоразмерах (в зависимости от антропометрических особенностей инвалида). (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер (при наличии); - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 30.92.20.000 | шт. | 73 |
| 2 | 07-02-01 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции четырехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Поверхности металлических элементов кресла-коляски покрыты высококачественной краской, обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса имеют пневматические покрышки и имеют диаметр 20 см. Вилка поворотного колеса имеет 4 позиции установки положения колеса. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет 61 см. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Приводные колеса имеют пневматические покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра в шести положениях в диапазоне 12,5 см. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененного полиуретана. Подлокотники длиной 30 см. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Подножки могут быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 34 см до 48 см и углу наклона на 30º(значение характеристики не может изменяться участником закупки) . Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски в 42 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне 5 и сзади в диапазоне 10 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 15º до 10º; - изменение длины колесной базы в семи положениях в диапазоне 12 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной 5 см. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Максимальный вес пользователя не более 150 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 22 кг. (в зависимости от выбранного типоразмера ширины сидения). (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресла-коляски имеют ширины сиденья: не менее 53 см, 56 см, 58 см, 61 см и поставляются в 4 типоразмерах (в зависимости от антропометрических особенностей инвалида). (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер (при наличии); - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) ». | 30.92.20.000 | шт | 81 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации.

Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресел-колясок и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресло-коляска должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товара устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 24-х месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалидов на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.