Приложение №1

Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/ КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов) Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Спинка сиденья должна регулироваться по углу наклона и высоте. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) В оснащение спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Сиденье должно регулироваться по углу наклона. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Подножка должна регулироваться по углу наклона до горизонтального положения. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Технические характеристики - ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - высота спинки должна регулироваться в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников должна регулироваться в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - длина подножки должна регулироваться в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - угол наклона спинки должен регулироваться не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - угол наклона сиденья должен регулироваться в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества); (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии); - дату изготовления кресла-коляски (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - рекомендуемую массу пользователя. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) | 30.92.20.000 | Шт. | 12 |
| 2 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Спинка сиденья должна регулироваться по углу наклона и высоте. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) В оснащение спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Сиденье должно регулироваться по углу наклона. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Подножка должна регулироваться по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки и диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм. (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Технические характеристики: - ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - высота спинки должна регулироваться в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - высота подлокотников должна регулироваться в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - длина подножки должна регулироваться в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - угол наклона спинки должен регулироваться не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - угол наклона сиденья должен регулироваться в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - капюшон; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменятся участником закупки) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). (участник закупки указывает в заявке конкретное значений характеристики) Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии); - дату изготовления кресла-коляски (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - рекомендуемую массу пользователя. (значение характеристики не может изменятся участником закупки) | 30.92.20.000 | шт. | 20 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресла-коляски предназначены для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя, а также сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат токсичных компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не пропускает органические выделения, устойчива к их воздействию и поддается санитарной обработке.

Наружные поверхности кресел-колясок устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание в неподвижном состоянии, а также системой снижения скорости движения, а также полной остановки.

Кресла-коляски отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 58522-2019 Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования     ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса".

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, на данную продукцию.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее  24 месяцев..

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г.

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту   поставки товара

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.